Приложение 18

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет:

"Текущо поддържане на общински озеленени площи по три обособени позиции”:

- Обособена позиция № 1 - Район ІІІ – кв.Димова махала и кв.Тева;

- Обособена позиция № 2 - Район ІV – кв.Мошино;

- Обособена позиция № 3 – Район V - кв. Изток

І. Описание предмета на поръчката

1.Териториален обхват на поръчата

Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършват на територията на община Перник, на обекти общинска собственост.

Поддържането на основните функционални категории озеленени площи в
местата за широко обществено ползуване са: паркове, градини, 
линейни обекти и междублокови пространства, както и реконструкцията им с цел
подобряване на тяхната архитектурно-планировъчна организация и естетико-
екологичен облик, вътрешно благоустрояване и изграждане на парковите
композиции.

Поддържането включва:

1.Текущо поддържане на озеленените площи - постоянна дейност, свързана с отглеждане на растителността: окопаване, плевене, поливане, косене, грапене, резитби и др.

2.Текущо поддържане чистотата на пешеходните алеи, детските площадки и междублокови пространства: метене, миене, тесане, почистване на съоръжения, снегопочистване, натоварване и извозване на отпадъци и др.

Текущото поддържане е непрекъснат процес, който се извършва на базата на утвърдени от възложителя месечни възлагателни писма.

Повторяемостта на провежданите мероприятия се определя в съответствие с видовете озеленени площи, както и  тяхното представително значение.

Основните мероприятия, които Изпълнителят се задължава да извърши за поддържане на озеленени площи на територията на община Перник, са както следва:

- дейности, свързани с отглеждането и поддържането на вегетативните елементи- окопаване, поливане, резитба, затревяване, зацветяване, засаждане, грапене, събиране на шума, косене, торене и др.

- дейности, свързани с поддържането на чистотата – оборка, метене, тесане, снегопочистване и др.

Територията на жилищните комплекси и централните междублокови пространства позволяват да бъдат обслужвани по категорията „средно” или „частично” поддържане, обектите с историческо значение се обслужват с „представително” поддържане, а паркоустроените зони  - „интензивно”. В отделни райони с едно или дву-фамилни къщи, на трудно достъпни места и в периферията на града с малко зелени площи се изисква частично поддържане.

2. Условия по възлагане на обществената поръчка

Видовете дейности ще се възлагат с възлагателни писма. Възложителят си запазва правото да възлага или да не възлага отделни дейности и да заплаща за извършена работа единствено по ценовата оферта, предложена от участника. Възложителят ще заплаща само възложените видове дейности.

За установяване  и заплащане на действително извършените работи, Изпълнителят изготвя всеки месец обобщена справка за извършената работа през изминалия месец, която се подписва двустранно от Изпълнителя и Възложителя.

Техническата спецификация и условията по нея са неразделна част от договора.

3. Общи условия по изпълнение на поръчката

При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :

- разходи за труд,

- разходи за материали,

- разходи за механизация,

- транспорт на отпадъци до депо /средна дължина 10 км от обекта до общинско депо/.

- Други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.

При изпълняване на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен своевременно да извози генерирания по време на работа зелен отпадък.

Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описанието в настоящата спецификация с техника, която е собственост или наета от Изпълнителя.

Всички изпълнители са задължени да поддържат налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.

ІІ.Дейности за изпълнение на обществената поръчка

1. Описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

Метене /до месец август и след месец август/ на тротоари, пешеходни зони и алеи в междублокови пространства и детски площадки Извършва се ръчно с метла, като обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора, но не по-малко от 1 /един път седмично/. Кратността през есента се увеличава, тъй като е свързана с листопада и необходимостта от по-често метене на пешеходните зони от паднала шума. Повтаряемостта на метенето се регламентира с месечно възлагателно писмо от Възложителя.

Събиране на хартии Обемът на оборките е съгласно описаните площи по обособените позиции. Извършва се ръчно. Кратността на оборките е ежедневна. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци. Извършено почистване се приема, когато цялата по обем територия е почистена, отпадъците са изнесени или извозени до съответните съоръжения.

Грапене Извършва се през пролетта и есента с помощта на гребла или градински метли и при необходимост преди косене, с цел отстраняване на старата трева, изсъхналите листа, клони и др.

Косене на тревни площи и събиране на окосена трева Чрез косенето се регулира височината на тревостоя и се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух. На територията на град Перник площите в централните градски части се косят интензивно, а в периферията средно, на места и частично. За трите обособени позиции се предвиждат до 10 коситби годишно. Косенето се извършва ръчно и машинно, като окосената трева се събира и извозва. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

Събиране на шума Извършва се ръчно или машинно /шумосъбирач/ с цел отстраняване на падналите листа при започване на листопада през есента. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв. ”Тева” с камиони с платнище. Не се допуска оставянето и върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

Засаждане на едногодишни цветя Засаждането на перенните цветя се извършва след тяхното прецъфтяване - пролетноцъфтящите през късна пролет, а лятноцъфтящите през есента. След засаждането почвата около цветята се отъпква добре и добре се полива. Дълбочината на засаждане на растенията зависи от кореновата система на индивидите. Основното изискване е кореновата шийка на растението да остане на равнището на терена. През есента растенията се засаждат малко по-дълбоко. След засаждане цветята се поливат обилно.

Поливане Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска, като през летния период цветните фигури с интензивно поддържане се нуждаят от ежедневно поливане. Нормата за поливане е 10-15 л/м². Младите цветни насаждения се поливат в интервал на 1-3 дни, а старите може да се поливат и веднъж седмично.

Плевене на цв.фигури Извършва се ръчно чрез плевене и прашене преди плевелът да е развил голяма коренова система, така че при плевенето да не се засяга кореновата система на културното растение.

Подравняване на цветни лехи Извършва се ръчно при необходимост, само при разрастване на тревния чим.

Прекопаване на цветни фигури с бел Включва прекопаване с мотика, чистене на камъни, разбиване на буци и изхвърляне на бурените. Изкореняване на едногодишни цветя Извършва се ръчно след прецъфтяване на пролетно/лятно цъфтящите и преди засаждане на новите сезонни цветя.

Резитба на жив плет за оформяне и окопаване Резитбата е най- важното мероприятие за поддръжката на живите плетове. Основните грижи за живите плетове включват окопаване, почистване от плевели, редовно подрязване, както и премахване на застарели и засъхнали разклонения, наторяване и поливане. Извършва се ръчно с ножица/храсторез с цел декоративно оформяне и сгъстяване. Живият плет се подрязва отгоре и отстрани за да се разшири и сгъсти. Основната резитба се прави през февруари, като след цъфтеж се реже 3-4 см от предходната резитба. Третата резитба се прави през Август пак на 3-4 см.

Резитба на храсти Извършва се с моторна коса /храсторез/ с цел подобряване на декоративният им ефект, като чрез нея се постига и непрекъснато подмладяване на храстите. Необходимо е фирмите да са оборудвани с техника и инструменти за рязане. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - Привеждане на изрязаните храсти в транспортен вид; - Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил ); - Превоз до общинско депо - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв.”Тева”. Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

Почистване на издънки Почистването на издънки на улични дървета се извършва три до четири пъти в активния вегетационен период и то при видове правещи много издънки /обикновенно липи/.

Просветляване на короните на дървета Извършва се с телескопичен трион, като при изпълнение на дейността, изпълнителят офери- ра минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необхо- димост; - Премахване на сухи клони, отстраняване на заболели участъци, избирателно кастрене и съкращаване на короната на дървото. Тази резитба се извършва с цел по-добро прониква- не на светлина. - Замазване с блажна боя с цел да се предотврати загниване на дървесината; - Нарязване на премахнатите клони с d<5 см и комплектоването им в транспортен вид; - Нарязване на премахнатите клони с d>5 см (годна за ползване дървесина) с дължина 1м или 4м; - Почистване (метене) на генерираната от дейността листна маса и зелен отпадък от работ- ната площадка; - Натоварване на транспортно средство ( товарен автомобил ); - Превоз - дървесната маса от премахнати клони с d<5 см и с d>5 см се транспортира до общинско депо, с приложени доказващи служебни бележки. Дървесната маса с d>5 см се маркира с общинска контролна марка и транспортира ( с придружаващ превозен билет, издаден от главен инспектор в Дирекция ”Икономическо развитие и управление на собстве- ността” при Община Перник от до склад, посочен от Възложителя; - При офериране на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, коя- то смята за необходима/;

Доставка и засаждане на широколистни и иглолистни фиданки в дупки - 80/80/80 Фиданките се засаждат в предварително изкопани квадратни или кръгли ями, които са с 20 см по-големи от диаметъра на кореновата бала. Когато почвата е глинеста, ямите се изкопават 2-3 седмици по-рано, за да може почвата да се аерира. Засаждането (затрупването на корените с почва) става на етапи. Предварително на дъното на ямата може да се внесат различни видове органични торове (оборски тор). При засаждането на иглолистни дървета и храсти на места с глинести почви е важно да се изгради добър дренаж. Ямата се изкопава по-дълбоко. Ако почвата е прекалено глинеста, се правят и отводнителни канавки, които служат за отводняване и предотвратяват задържането на вода около корените на растенията. След засаждане е важно растенията да бъдат укрепени. Засаждането завършва с оформянето на каналче около растението, където обилно се полива.

Доставка и засаждане на храсти в дупки - 40/40/40 Храстите се засаждат в предварително изкопани квадратни дупки с размери 40/40/40). При засаждането на храсти на места с глинести почви е важно да се изгради добър дренаж. Ямата се изкопава по-дълбоко. Ако почвата е прекалено глинеста, се правят и отводнителни канавки, които служат за отводняване и предотвратяват задържането на вода около корените на растенията.

Поддържане на рози Поддържането на розите се състои основно в зазимяването, което се извършва в края на месец октомври или началото на месец ноември и отзимяването – в периода от 15 април до 15 май, резитби, наторяване и окопаване, почистване на изсъхнали клонки, листа и прецъфтели цветове, подмяна на повредени растения.

Тесане на слабо и силно затревени алеи и площадки Извършва се ръчно с помощта на мотика, като се почистват тротоарите и пешеходните алеи от трева, която се събира на кубчини и извозва на депо в кв.”Тева”.

Зимно поддържане на териториите за обществено ползване включва: - Почистване на сняг от алеи и площади Извършва се ръчно с дървени или метални лопати за почистване на сняг на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства - Стъргане на лед и утъпкан сняг Извършва се ръчно със стъргало, или с малогабаритна снегопочистваща техника, с устройство за опесъчаване /при нужда/, като и в двата случая снегът се избутва настрани от тротоара, или пешеходната алея, с цел ползването им от граждани и осигуряване на тяхната безопасност.

Натоварване и извозване на отпадъци: - Натоварване - извършва се ръчно с лопати, като отпадъкът се товари на камион с платнище за предотвратяване на разпиляването му до депото.

- Извозване на отпадъци При изпълнение на поръчката в частта „Извозване на отпадъците” са задължително: отпадъците с битов характер и опаковки, получени от оборки, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци; зелените отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. се извозват на депото в кв.”Тева”. В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентиро изхвърлени отпадъци в зелени площи и от косене и резитба/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депото за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, количество отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

При изготвяне на документа участва следният експерт, имащ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката:

Милена Стефанова Сръндева

(Попълват се трите имена на лицето)

– в качеството си на служител на Възложителя,

(Попълва се в какво качество участва при изготвяне на документа: служител на възложителя; външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП; друг, чрез възлагане в съответствие със ЗОП )

с професионална компетентност в сферата на  Екологията и опазването на околната среда.

………………………………………….

(Подпис на лицето)