ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Съществуващо състояние и проектно решение

- Съществуващо състояние

Мостът е изграден от стоманобетонна монолитна конструкция, през 30-те години на миналия век. Статическата схема е непрекъсната греда на два отвора с равни дължини. Конструкцията е съставена от два устоя, един стълб и връхна конструкция. Устоите и стълба са направени от каменна зидария на циментопясъчен разтвор.Крилата на устоите са от стоманобетон, като на южния те са успоредни, а на северния са завърнати. Връхната конструкция е плочогредова стоманобетонна, съставена от четири главни греди свързани с три напречни (второстепенни) греди, над всяка опора.Връзката между връхната конструкция и стълба се осъществява, посредством метални ролкови лагери, а върху устоите гредите лежат свободно. Пътната плоча е от стоманобетон и върху нея е положена пътната настилка, която е паважна. По дъното на реката, непосредствено преди моста има изграден хидравличен праг с височина около 50 cm, който в момента е един от факторите за изравянето на дъното и оголване на фундамента на опората, защото енергията на падащата вода не се погасява в твърдо дъно или басейн, а изравя коритото около устоя и опората на моста.

- Проектно решение

  - Част „Пътна“

- Ситуационно решение

Ситуационното решение на реконструирания участък е показано на чертеж № 01. В план уличното платно не се променя, тротоарните конзоли също, а тротоарите не са предмет на настоящия проект.

Дължината на реконструирания участък е 80,0 m.

- Нивелетно решение

Надлъжният профил е показан на чертеж № 02. Нивелетата е решена с нивелетни прави и  изпъкнали вертикални криви.

Дължината на участъка е 80,0 m, който включва две изпъкнали вертикални криви и три нивелетни прави. Радиусите на вертикалните криви са 600 m и 1000 m. Нивелетните прави са с наклони: 0,3%, 1,81% и 3,60%.

- Напречни профили – габарит

Типови напречни профили са показани на чертежи № 03. Приетия габарит на улицата е 6,0м - две пътни ленти по 3,0м, а при мосотово съоръжение – една лента 5,0 м. Напречният наклон на пътната повърхност е двустранен - 2.50%, а при мосотово съоръжение се намаля до 2.00% поради съществуващото положение.

- Отводняване

Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните, а така също и от надлъжните наклони на пътната повърхност (min надлъжен наклон е 0,3%, което осигурява надлъжното отводняване).

- Пътна конструкция

Новата пътна конструкция ще се изпълни по два начина в зависимост дали е на моста или в подходите към моста:

Новата пътна настилка при моста да се изпълни по следния начин:

- 4.0 cm –износващ пласт от плътен асфалтобетон с Е= 1200 MPa;

- 4.0 до 6.0 cm – циментова замазка;

- 2.0сm – хидроизолация;

- съществуваща пътна СТБ плоча – част от връхната конструкция на моста;

Новата пътна настилка при подходите към моста да се изпълни по следния начин:

- 4.0 cm –износващ пласт от плътен асфалтобетон с Е= 1200 MPa;

- 4.0 cm – долен пласт на покритието от неплътен асфалтобетон с Е= 1000 MPa;

- 8.0сm – горен основен пласт от битумизирана баластра (трошен камък) с Е=700 МРа;

- 40.0сm – долен основен пласт от трошен камък с Е=300 МРа;

- земна основа уплътнена до Е=350МРа;

Изважда се съществуващата пътна конструкция – паваж и пясъчно легло по цялата дължина на обекта и се изпълняват новите пътни конструкции.

Полагането на асфалтовите пластове да се извършва в сухо време при температура на въздуха над +5° С.

Движението на автомобилите се пуска не по рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон.

При изпълнението на всички СМР да се спазва техническата спецификация към настоящия проект, а за неупоменати в нея видове СМР- „Техническа спецификация 2009” на НАПИ.

- Пътни принадлежности

Проектът предвижда изграждане на стоманена предпазна ограда (СПО)  и по-точно единична предпазна ограда (ЕПО) със забивно колче. Поставянето й ще бъде върху тротоарните конзоли на моста, от устой до устой, от двете страни.

Проектът предвижда изграждане на стоманени предпазни парапети – според БДС EN 1317, върху тротоарните конзоли - по цялата им дължина.

Отделните части на парапета се свързват чрез заваряване;

Когато дължината на парапета е по-голяма от 15м е необходимо  да се устроят разширителни връзки;

Парапетът се монтира към мостовата конструкция, като стойките се бетонират в предварително оставени дупки с минимална дълбочина 15см;

За предпазване от корозия парапетът се намазва с миниум и се боядисва с блажна боя;

Над дилатационните фуги на мостовото съоръжение парапетът се прекъсва.

- Съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства

По моста, анкерно закрепено, минава водопроводно трасе. Проектът предвижда подмяна на анкерните му крепежи.

  - Част „Конструктивна“

За предпазване на опората и устоите от оголване и разрушаване на основата са проектирани следните мерки:

- Изграждане на три нови дънни прага;

- Заскаляване на речното дъно между праговете с основен калдъръм;

Заскаляване на участъка след най-долния праг със скална маса.

Първият дънен праг е по източния бряг на реката и е почти перпендикулярен на наличния праг. Другият край на новия праг достига до края на североизточното крило на моста. Прагът е дълъг 11,72 m, а горната му повърхност е на кота 771,40 m. Надлъжният профил на прага е правоъгълен. Напречният профил е стъпаловиден – долното стъпало е широко 2 m и високо 70 cm, а горното стъпало е широко 70 cm и високо 30 cm.

Вторият дънен праг е успореден на пътната ос и е разположен от западната страна на мостовата опора между крилата на устоите. Средното разстояние между първия и втория праг е 12 m. Прагът е дълъг 12,90 m, а горната му повърхност е на кота 771,30 m. Също, както при първия праг, надлъжният профил е правоъгълен. Напречният профил отново е стъпаловиден – долното стъпало е широко 2 m и високо 70 cm, а горното стъпало е широко 70 cm и високо 30 cm.

Третият дънен праг е паралелен на втория, но на 14,20 m по-надолу по реката на запад. Дълъг е общо 14 m, от които 8,60 m са в средата в зоната на кюнето, от двете страни има преходи под наклон 1:1 и дължини по 70 cm, а в краищата са  зазъбванията в брега с дължини по 2 m.  Горната повърхност на прага в кюнето е на кота 770,60 m, а при ззазъбването е 771,30 m. Напречният профил в зоното на кюнето е стъпаловиден – долното стъпало е широко 2 m и високо 70 cm, а горното стъпало е широко 70 cm и високо 30 cm. В зоната на зазъбването горното стъпало е високо 1 m.

Всички прагове са армирани с надлъжни пръти от ф10 и напречни стремена от N12. Стремената са през 20 cm едно от друго. Надлъжните пръти също са през 20 cm.

Бетоновото покритие е 5cm.

Между праговете се полага основен калдъръм с дебелина 30 cm. Изпълнява се от речни камъни 200 – 300 mm върху подложен бетон В7,5 със средна дебелина 15 cm. Надлъжният наклон на калдъръмената повърхност между първия и втория праг е 0,83%, а между втория и третия праг е 4,9%. След долния (третия) праг се полага по дъното скална маса по дължина от 18 m под надлъжен наклон 0,55% за погасяване на енергията на водата срещу изравяне.

Откосите на бреговете след почистването от храсти и дървета се профилират с откоси под ъгъл не по-стръмен от 1:2.

Проектът няма за цел да коригира реката, а само да заздрави основата на моста и да подобри пропусквателната способност на мостовите светли отвори.

Проектът предвижда и направата на крайречна предпазна дига, успоредна на и в непосредствена близост до съществуваща улица в с. Студена. Дължината й ще бъде 43,8m, а височината – 1,5m. Напречното сечение на дигата е равнобедрен трапец с основи 2,0m и 4,0m и бедро 1,8m. Тя ще се изпълни от земно-насипен материал - на три пласта от по 0,5m. Всеки отделен пласт се уплътнява преди да се пристъпи към полагане на следващия. Цялата повърхност на дигата се затревява.

- Спецификация на основните материали, които ще бъдат вложени

Всички материали и строителни продукти, които ще бъдат вложени в обекта, предмет на поръчката, трябва да отговарят на съответните приложими и утвърдени български или еквивалентни европейски стандарти и изисквания.

Основните материали и строителни продукти които ще бъдат вложени в обекта, предмет на поръчката, са дадени в таблицата по-долу. Срещу всеки продукт/ материал е записано, на кой стандарт трябва да отговаря и/ или техническите и функционални характеристики на които трябва да отговаря, съответния материал или продукт.

| Продукт/ материал | Технически и функционални характеристики и стандарти на строителни материали и продукти. |
| --- | --- |
| Насип за пътища и оформяне на откоси | Материалите, които се използват за изграждане на земното легло на пътната настилка трябва да бъдат от група А-1 и А-2 (A-2-4 и A-2-5), съгласно Таблица 3102.1 от ТС 2014 на АПИ |
| Скална маса | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – Естествен скален нефракционен материал /Скална маса/- БДС EN13242:2002+A1:2007 БДС EN13242:2002+A1:2007/NA:2012 |
| Нефракциониран скален материал 0/63 mm | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство- БДС EN13242:2002+A1:2007 БДС EN13242:2002+A1:2007/NA:2012 |
| Скални материали за производство на битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други траспортни площи | Тип Фракции 12,5/20мм, 4/12,5мм и нефракционен скален материал 0/4мм БДС EN13043:2005+AC:2005 БДС EN13043:2005+AC:2005/NA:2012 |
| Фракции 12,5/20мм, 4/12,5мм и пясък 0/4мм за подложка | Фракции 12,5/20мм, 4/12,5мм и пясък 0/4мм БДС EN12620:2002+A1:2008 БДС EN12620:2002+A1:2008/НА:2008 |
| Битумна емулсия за битумен разлив | Катионна битумна емулсия с означение С60 В5 – RV БДС EN13808:2006 БДС EN13808:2006/NA:2012 |
| Асфалтова смес /неплътна/ за долен пласт на покритието и изравнителни пластове на пътища и други натоварени от трафик площи | Асфалтова смес за долен пласт на покритието и изравнителни пластове на пътища и други натоварени от трафик площи АС 16 биндер 50/70 БДС EN13108-1:2006, БДС EN13108-1/NA:2009 БДС EN13108-1/NA:2009 – изменение 1:2011 |
| Асфалтова смес /неплътна/ за долен пласт на покритието и изравнителни пластове на пътища и други натоварени от трафик площи | Асфалтова смес за долен пласт на покритието и изравнителни пластове на пътища и други натоварени от трафик площи АС 20 биндер 50/70 БДС EN13108-1:2006, БДС EN13108-1/NA:2009 БДС EN13108-1/NA:2009 – изменение 1:2011 |
| Асфалтова смес /плътна/ за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за средно , леко и много леко движение | Асфалтова смес за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за средно , леко и много леко движение ТИП АС 12,5 50/70, АБ Марини БДС EN13108-1:2006, БДС EN13108-1/NA:2009 БДС EN13108-1/NA:2009 – изменение 1:2011 |
| Асфалтова смес /плътна/ за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за тежко и много тежко движение | Асфалтова смес за износващи пластове на пътища и други натоварени от трафик площи за тежко и много тежко движение ТИП АС 12,5 50/70, АБ Марини БДС EN13108-1:2006, БДС EN13108-1/NA:2009 БДС EN13108-1/NA:2009 – изменение 1:2011 |
| Циментова замазка | Циментова замазка от следните инертни материали: портланд цимент – съгласно БДС 27-87, пясък за строителните разтвори - съгласно БДС 171-83 или цименто-пясъчна замазка за подове - съгласно БДС 8265-74, 4718-84 |
| Хидроизолация | ISOPAST: битумен грунд – производствен контрол ЕN ISO 9001:2000 от TUF Austria сертификат № 201009764 |
| Еластична ограда | Еластична ограда , съгласно БДС EN1317-5:2007+А1:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008; БДС ЕN OHSAS 18001:2007; БДС ЕN ISO 14001:2008; |
| Стоманен предпазен парапет | Стоманен предпазен парапет, съгласно БДС EN 1317 |
| Бетон В30 | Бетон В30, съгласно БДС EN 206-1:2002+A1:2006+A2:2006 БДС EN 206-1/НА:2008 |
| Армировка | Армировъчна стомана съгласно БДС 9252:2007 и БДС EN 10080:2005 |
| Бетон В7,5 | Бетон В7,5, съгласно БДС EN 206-1:2002+A1:2006+A2:2006 БДС EN 206-1/НА:2008 |
| Бетон В20 | Бетон В20, съгласно БДС EN 206-1:2002+A1:2006+A2:2006 БДС EN 206-1/НА:2008 |
| Валуни 200 - 300 mm за калдъръм | Валуните трябва да бъдат от почвена група „А-1-а“, съгласно Таблица 3102.1 от ТС 2014 на АПИ и със зърнометричен състав 200-300 mm |
| Хоризонтална маркировка от бяла боя, | Маркировъчна боя, съгласно БДС 11925-80 |
| Стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типоразмер, съгласно БДС 1517-74 | Пътни знаци, съгласно БДС 1517 |