ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Техническа спецификация

ОБЕКТ:  "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към  ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник"

I. Обща част

Настоящият проект за безопасност и здраве на обекта е изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредба №2 от 22 март 2004 г.,за минимални изисквания  за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР.  Той е съобразен с Наредба №3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Наредба №7 от 1999 г. за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ,Наредба №РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Противопожарни строително-технически норми. Настоящата проектна разработка е изготвена по изискване на Възложителя на основание чл.140 от ЗУТ ,въз основа на всички проектни части и след извършени предварителни изследвания :

- Скица и виза за проектиране ,издадена от главен експерт при Община Перник

- Инвестиционен проект по части :архитектура ,конструкции, ВиК, Ел, вертикална планировка и трасировъчен план.

ІІ. Местоположение,характеристика на площадката и строителния обект

Обекта ще се изгражда в УПИ ХІ  кв.193,  ж.к. „Тева” ,гр. Перник .Строежът по проект е четвърта  категория (чл. 137, ЗУТ).Теренът на който ще се изгражда сградата е с равнинен характер.

Районът на строежа има всички белези, типични за строителство в общ. Перник ,който е характерен с умерен континентален климат. Има целогодишен период от 264 дни или 12 месеца по 22 работни дни. Зимните температури са с минимални стойности до -10 ºС, а летните  температури достигат  до +37 ºС.  Конструкцията на сградата е монолитна .

Основни материали: цимент, пясък, чакъл, негасена вар, тухли,дъски, бичмета, греди,

подцинкована ламарина, мозайка, теракот ,фаянс, стъкла,дограма и други .

ІІІ.Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес

Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за устройство на територията (чл.160-166).

Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на изпълнението на строежа е Възложителят-инвеститор,който трябва да осигурява:

- площадката и безопасни подходи към нея;

- необходимите проекти ,в т.ч. и ПБЗ

- координатори (физически лица) по безопасност и здраве.

Възложителят може с писмен договор да си осигури предпазване от отговорности ,ако умело и точно навреме ги е прехвърлил или възложил на други участници в строителния процес.

Строителят:

Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа;

Осигурява:

- извършването на СМР в технологична последователност и срокове,определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;

- комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата,самостоятелно упражняващи трудова дейност,при извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;

- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве ,съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;

- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони ;

- необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;

- инструктажа,обучението,повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;

- картотекиране и отчет на извършените прегледи,изпитвания,техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване(електрическите и повдигателни съоръжения,строителните машини,транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти,които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;

- необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност(ПБЗН), времетраенето на строителството и човешките ресурси;

- поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

- разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;

- изискванията за работа с различни материали;

- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;

- събирането,съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;

- адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;

- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука,пожар,бедствие или авария;

Техническият ръководител :

- изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ;

- пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане ;

- спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;

- провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

- забранява работата със строителни машини,съоръжения и инструменти,които не отговарят на изискванията за ЗБУТ;

- незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка ,строежа,частта от строежа или работните места,за които отговаря;

- разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

- контролира:

а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;

б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти,кофражи,готови строителни елементи или временни опори и подпори;

в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на

материалите, изделията и оборудването;

- осигурява:

а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка,строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади;

- определя :

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите ,когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) лице,което да контролира изправността,правилната експлоатация,

прегледите,поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини,директни горивни устройства и др.);

г) лице,което да отговаря за изправността,правилното използване,

прегледите,почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

- изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;

- участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност  съгласно ЗБУТ при:

а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл.16, т.1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2 ,когато такъв се изисква, от строителите и,при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- актуализира плана за безопасност и здраве по чл.7 , т.2 и информация по чл.7 ,т.3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

- организира съвместна работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се в последствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата ,самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- координира контрола по правилното извършване на СМР;

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата,свързани с  осъществяване на строителството.

Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни пистолети:

- спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;

- преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работата;

- при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали;

изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията им да:

- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа;

- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;

- спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

- не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;

- използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;

- преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:

а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им,      така и здравето и/или живота на околните лица; или

б)когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите,  инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и да не използват неизправни такива;

- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;

- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда.

ІV.Организационен план:

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2  за откриване на строителната площадка съгласно Наредба №3 за съставяне на протоколи и актове по време на строителството (ДВ, бр.72/15.07.2003 г.) до деня на съставянето на констативен акт обр. 15 от Наредба №3 ,с който удостоверяват че строежът е изпълнен съобразно установените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на сключените договори .

Строителната площадка се огражда с временна ограда ,поставят се информационни табели с № на разрешение за строеж ,строителя ,лицето упражняващо строителен надзор и др. , съгласно Наредба №2 .

4. 1. Ограничителни условия по ПБЗ

4. 1. 1.  Настоящият ПБЗ е разработен без съблюдаване на ограничителни условия по ПБЗ, тъй като такива не бяха предоставени, нито изисквани по договора с Възложителя.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и да е в съответствие с генералния план на обекта .

4. 1. 2. Тъй като строежът е четвърта категория, координатор по безопасност и здраве (КБЗ) ще бъде техническият ръководител. Това обстоятелство следва да бъде вписано в длъжностната характеристика към трудовия му договор. При евентуална смяна на техническия ръководител се сменя документално и координаторът по безопасност и здраве.

4. 2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ.

4.2.1.Първи етап : Подготовка на площадката

Имотът се огражда с плътна временна ограда .Преди започване на строителните работи се предвижда да се извърши цялостно почистване на храсти и отпадъци и подравняване на стр. площадка .Отпадъците ще се изнесат и извозят от обекта .Обектовото техническо ръководство е длъжно да организира ограждането и обезопасяването на всички ями,изкопи, канали и др. опасни места със съответните параметри и ограждения ,а ненужните да запълни . Площадката да се почиства редовно от сняг ,лед и кал ,а в случай на необходимост да се посипва с пясък или сгур .Да се предпазват и уличните дървета .Да се установи точното трасе на всички съществуващи -в съседство с имота кабели и проводи ,за да се опазят от нараняване при изкопни или др. строителни работи .

В деня на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната ,строителят трябва да постави на видно място информационна табела със съдържание :

*дата на откриване на строителната площадката  *номер и дата на разрешението за строеж

*точен адрес на строителната площадката  *възложител   *вид на строежа  *строител

*координатор по безопасност и здраве     *планирана дата за започване на работа на строителната площадката   *планирана продължителност на работа

*планиран максимален брой работещи на строителната площадката

*планиран брой строители и лица ,самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка   -*данни за вече избрани подизпълнители

Пристъпва се към временно строителство.

Подаването на ток :

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди е уредено  в съответствие с получено от Електроразпределение предписание и мощност. Строителните машини ползуващи ел. енергия ,както и други консуматори ще се захранват чрез разпределителни и пускови ел. табла оразмерени според мощността на консуматора и мястото на монтирането им .За предотвратяване на нещастни случаи ,всички нетоководящи металически части и съоръжения се заземяват и зануляват чрез ефикасна заземителна уредба .

Временното електрозахранване се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

Водоснабдяване на обекта : Да се изпълни от съществуващата мрежа ,като след водомера отвеждането на водата до различните консуматори да стане с отделни отклонения до тях . През зимния период ,същите да се изолират срещу замръзване .

Каналното отклонение :Свързването на канализационната инсталация е с  канализационната мрежа на населеното място.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургони . Първи фургон - канцелария и склад, втори фургон - съблекалня за две групи.Оборудвана е обектова аптечка .  Монтира се оборудвано противопожарно табло .Временни столови и кухни също не се предвиждат. На  строителната площадка ще има само съблекални, канцелария за инженерно-техническия състав, временна таолетна, склад материали .

Тоалетна :За периода на строителство на обекта ще се достави Еко (химическа) таолетна , като мястото й на разположение е показано на схема №1 .

Временни пътища не се предвиждат. Ако е необходимо, съгласувано с КБЗ, ще се доставя и насипва баластра .Строителната площадка ще се свързва с доставните места на строителни материали ,изделия ,дограма и др. по съществуващата пътна и улична мрежа .

Транспорт :Външният транспорт ,който се отнася до доставка на материали , полуфабрикати ,изделия и други ,ще се осъществи :

-за строителни материали полуфабрикати-със самосфали и бордови коли

-за бетонови и варови разтвори -самосвали и бетоновози .

Складирането на строителните материали да става само на указаните за това складови площи ,обозначени с табели ,чрез съответното подреждане и укрепване срещу срутване , съгласно предписанията за всеки материал . Между отделните фигури да се оставят чисти проходи с минимална широчина 1,5 м .

Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на техническия ръководител или на специално обучено лице .

При снабдяването на обекта с леснозапалими вещества  ,те да се складират в специални складове за съхранение в съответствие с нормите за противопожарна защита .

Необходимата техника и механизация:

За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобразно технологията на строителния процес . За обекта като цяло, са необходими следните машини :

-Камиони

-Самосвали                                                       -Бормашина

-Бордови коли                                                  -Ъглошлайф

-Автокранове                                                   -Пистолет за нагорещен въздух

-Иглени и плоски вибратори                          -Дизелов агрегат

-Електрожени                                                  -Метално инвентарно скеле

4.2.2.Втори етап- земни работи ,кофражни работи ,армировъчни работи и бетонови работи:

Всички  работи ще се извършат според Наредба №2-прилож.№1 и №2 към чл.2 , ал.2 ,  .

Земните работи ще се изпълняват механизирано (с водеща машина от комплект земекопно-транспортни машини-багер с обратна лопата и хидравлично задвижване на работния орган) и ръчно в приблизително съотношение 85% : 15%. Механизираният изкоп да се изпълни на 15-20 см над кота дъно фундамент за предотвратяване на подкопаване и ненарушаване земната основа за гарантиране на проектната й носимоспособност. Задължително е установяването на съществуващи подземни мрежи -ЕЛ,ВК, телефони и др.-изкопите в близост до тях да се изпълнят ръчно и само в присъствието на техническия ръководител на обекта.

Изкопът ще се изпълнява двуфазно: основен котлован по контурите на сградата плюс технологични ширини за откоси и укрепвания .Непосредствено до откосите се оформят канавки и шахти за водочерпене при поява на подпочвени води .Трябва да е осигурено и отвеждане на изпомпената вода .Масовият изкоп да не престоява повече от няколко денонощия с цел предотвратяване влиянието на лоши атмосферни условия върху носимоспособността на почвата .

Изкопът да се огради на разстояние не по-малко от 1.00м от ръба на откосите с инвентарни съоръжения, високи не по-малко от 0.80м, сигнализирани със съответни знаци и насписи, а през тъмната част от денонощието или при лоша видимост – и със светлинни сигнали.

Мястото, където ще се извозват земните маси да се съгласува с общината .

Обратният насип се изпълнява на пластове по 20-30 см едновременно от всички страни от еднородна водопропусклива ,несъдържаща хумус земна почва ,за предпочитане глина . Почва с оптимално водно съдържание ускорява процеса на уплътняване ,задължително условие за предотвратяване на обратно улягане .Да се използват ръчни трамбовки за достигане на необходимата плътност .

Кофражите са от стоманени инвентарни платна и дъски от иглолистен материал. Подпорите са от дървен материал .Затварянето на кофража е възможно след приемане на армировката и съставяне на актове за скрити работи .

Необходимите за строителството бетонови и варови разтвори ще се доставят от специализираните бетонови и варови възли с бетоновози и самосвали .

Армировките се доставят фасонирани по спесификация и се складират  преди да се монтират. За осигуряване на проектното бетоново покритие задължително да се използват пластмасови фиксатори . Армировъчните работи се изпълняват от арматуристи .

Преди заливане на бетона за основи ,контактната повърхност да се намокри с вода за предотвратяване на извличането на вода от бетона .Не се допуска попадането на дъждовни води по време на бетонирането и додостигане на 50% якост на бетона .Задължително да се извърши уплътняване на бетона чрез вибриране .

Да се полагат грижи за бетона в ранна възраст ,както следва :

-при температури <5 -мероприятия за зимно бетониране ;

-при температури 5<Т<15 -поливане на бетона с вода 24 часа след полагането му ;

при температури 15<Т<25 -поливане на бетона с вода 12 часа след полагането на бетона  два до шест пъти дневно в продължение на 7 до 14 дни ;

-при температури Т<25 -покриване на бетонната повърхност с рогозки ,кофражни платна в продължение на 7-8 часа от изливането му ;

Позициите на бетонпомпата се определят на място от техн. ръководител на обекта и координатора по безопасност и здраве .Уплътняването на бетона се извършва с потапящи се и повърхностни вибратори .За един технологичен екип са необходими 3 бр. потапящи се и 4 бр. повърхностни вибратори .

Декофрирането е възможно при набрана 70% якост на бетона .

Не се разрешава складиране на строителни материали на едно място върху излятата настилка.

Груб строеж на типовите етажи : състои се от повтарящи се работни цикъли, в които се изпълняват: кофраж, армировка, бетониране, декофриране, зидарии и съпътстващите ги видове работи и мероприятия по ЗБУТ. Етапите са еднотипни.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: стълби, скелета, парапети, капаци за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, електрожени, осветление), площадка на подемника, укрепване на подемника.

4.2.3.Трети етап :зидарчески и мазачески работи

Наредба №2 приложение №3 чл.2,ал.2 .Зидарческите и мазаческите работи(и ще се изпълняват от специализирани бригади съобразно технологията ,регламентирана от правилника за извършване и приемане на строителни работи .

Зидариите не се започват преди да е завършено декофрирането, преди да са изнесени на горния етаж кофражните елементи, преди да са монтирани предпазните парапети и капаци и преди да е почистена цялата плоча, по която ще се зида.

При зидане на височина -външните и вътрешните стени се изпълняват от обезопасени устойчиви скелета(изцяло метални) или платформи.Не се допуска стъпване или облягане по време на фугиране на прясно иззиданите стени ,както и зидане на стени от стълба,опряна на тях.При отчупване и рязане на тухли трябва да се внимава за възникване на опасност от падащи и отхвърчащи парчета, а работните места да са на разстояние  най-малко 3.0м едно от друго и да са разделени с плътни защитни прегради.

4.2.4.Четвърти етап: Изпълнение на покрива(конструкция, изолации,водоотвеждане)

Състои се от изпълнението на всички видове работи над последна стоманобетонна плоча и включва: обшивки, топлоизолация, комини, водоотвеждане.

Обшивките се изпълняват по работните чертежи и спецификациите на проектанта.

Топлоизолацията от се изпълнява съобразно чертежите и техническите спецификации към тях.

Водоотвеждането е от PVC съставки и се изпълнява съобразно чертежите и приложените технически спецификации. Не се редят елементи на водоотвеждането преди да е подписан протокола за приемане на покривната конструкция .

Задължително е използването на специални колани за укрепване,осигурени са условия срещу подхлъзване, проведен инструктаж и слагането на парапети.

4.2.5.Пети етап: Монтаж на дограми

Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидариите.         Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика.

Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепяване и уплътнението. Работниците да са със колани за укрепване,да се определи броя работници на съответния работен фронт,да се използват каски и ръкавици за лична защита.

4.2.6.Шести етап: Изпълнение на инсталации

Инсталациите водопровод, канализация, електроинсталации, електрообзавеждане, отопление, вентилация и др ще се изпълняват от специализирани групи на подизпълнители, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект. Спазват се технологичните указания от проектните технически спецефикации и пригодените по тях инструкции по БЗ за съответните видове работи.

4.2.7.Седми етап: Довършителни работи по отделен график

Довършителните работи на обекта ще се изпълняват по традиционните технологии, като за всеки вид работа ще се ползват съответните типови технолгични карти.

Главната особеност и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването (застъпването) по отделни графици за специалностите, от използването на скелетата по фасадите и подемника.

Подготовката и изпълнението на бояджийските, гипсови работи по повърхности, където е изпълнена ел. инсталация да става при изключено напрежение.

Фасадното скеле да се монтира по проект разработен от правоспособно лице. Приемането на скелето да стане непосредствено преди започване на работа от техническия ръководител.

За работа по скелето ще се допускат само обучени за целта мазачи, след специален производствен инструктаж .

4.2.8.Осми етап: Благоустрояване, опазване на околната среда:

При транспорта на различните видове строителни материали,транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища. За предотвратяване от замърсяване с прах , строителната площадка периодично ще се почиства и освежава, използване на закрити улеи и контейнери за строителни отпадъци. Ще се осъществява постоянен контрол за почистване на превозните средства ,както  и чешма на входа за измиване на строителната механизация .Да се извършва разделно почистване на уличното платно при допуснати замърсявания .  За разтворите ще се използват инвентарни форми, зареждани поетапно с цел ограничаване разпиляването им и замърсяването на строителната площадка. При използването на тежка строителна механизация в района на обекта да се внимава и съхранява съществуваща дървесна растителност и тревни площи. По време на строителството да се осигури спокойствие на съседните обитатели срещу шумово натоварване от 22.00 до 06.00 часа. След приключване на строителния процес засегнатите пътни настилки и тротоар да се възстановят от фирмата строител .Всичкки предписани мероприятия да се спазват ,така че да съхранят природната флора ,а изпълнение на благоустроените мероприятия-да я подобрят и обогатят .

V. Организационни указания за преодоляване опасностите :

Кофражни работи :

В работния проект се определя вида (системата) на кофражите. Ако е предвидено изпълнение по определена система се ползват техническите спецификации за ЗБУТ на производителя (дистрибутори). Ако строителят няма да използва маркова система за кофражи, той ще бъде задължен да актуализира ПБЗ в частта му за кофражи.

Задължително е ползването само на обезопасени скелета ,проверени стълби ,платформи и предпазни колани .

Армировъчни работи :

Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите на армировъчния план и се складират на точно определени в ситуационния план места .Изкачването на армировъчните заготовки по етажите се извършва само от арматуристите и само след производствен инструктаж.

Забранено е стъпването по положена армировка .

Забранено е връзването на кабели и проводници за армировката .

Бетонови работи :

Бетонирането се извършва с бетонпомпа (варианти: с кулокран и кюбели; с ръчни колички и подемник). Позиционирането на бетонпомпата и бетоновозите се решава от техническия ръководител. Сигнализирането между шофьорите, машиниста на бетонпомпата и бетонджиите се уточнява при производствения (ежедневния) инструктаж.

Преди полагането на бетона техническият ръководител на обекта да приеме кофража и армировката ,да провери укрепването ,съоръженията ,механизмите ,временните стълби и площадки и да го отрази писменно в дневника на обекта .Бетонджиите ,работещи с вибратори да са снабдени с гумени ръкавици ,ботуши ,специално инструктирани и да се сменят през два часа .При полагане на бетон с наклон над 2% ,бетонджиите задължително да ползват предпазни колани и нехлъзгащи се обувки .

Декофриране :

Декофрирането се започва след разрешение и конкретни указания от техническия ръководител. След декофриране всички отвори и шахти да се обезопасят чрез парапети и здрави покрития .

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА :

-качването на работник на повдигнат кош на самосвал

-достъпа на лица ,несвързани с обслужването на бетонпомпата в зоната на нейния обект

-по време на работа на бетонпомпа да се контролира налягането с изправни манометри .

-технологичното време между отделни порции бетон да не надвишава 2 часа .

Гумирани Ел. Проводници се поставят на специални стойки с Н=2,50 м с цел предпазването им от натоварване .

Ел. Таблата се поставят на закрито под навеси или в помещения ,защитени от атмосферни влияния . Правоспособно лице периодично проверява изправността им .

Всички пневматични машини ,с които се работи да бъдат предварително изпитани на хидравнично налягане най-малко 10 атм. ,за което да се състави акт от упълномощено лице .

Хидроизолационни и топлоизолационни работи :

По време на полагане на битумни смеси ,работниците ползват работно облекло  , определено с нормите на ТБТ .

Абсолютно се забранява извършването на работи с електрожен и оксижен в близост до битумните смеси ,както и паленето на огън ,преминаване с горящи предмети , тютюнопушене и други пожароопасни действия .

Работа с Ел. Инструменти :

До работа с ел. инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници .За изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено техническо лице .Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено .След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително се изключват и прибират в приобектов склад ,напрежението от главното табло се изключва от шалтера и таблото се заключва .Подземните кабели и комуникации в района на обекта да се маркират и сигнализират .Преместването на ел. уреди да става само при изключено напрежение .

Транспортни работи :

Складирането на материалите ще става ограничено в приобектовите открити складове при предварително уточнен график за доставки и влагане .Транспортът на материалите ще се извърши с бордови коли ,самосвали ,автобетоновози  ,ремаркета .

Вертикалният транспорт на обекта ще се осъществява посредством кранове (от типа на POTAIN GTMR 360B или еквивалентен, с дължина на стрелата 30.0 м) ,автокранове и мачтови подемници .

Външният транспорт ,обхваща доставката на строителни материали ,елементи и заготовки и ще се осъществи ,както следва :

-за земни маси –самосвали ;

-за материали –камиони ;

-за дървени стоманени конструкции –автовлекачи и ремаркета .

-за бетонови разтвори –автобетоновози и разтоваросмесители .

Осигуряване на безопасно движение на транспортни средства на територията на обекта-защита от директен и индиректен допир на части под напрежение ,защита на сгради и съоръжения от мълнии ,електрическо напрежение ,съобразно определената категория на обекта –потребител,преносими заземители ,предпазни кабели и указатели за напрежение , преносими ограждения , диелектрични килимчета и пътеки .

Класифициране на опасностите:

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответсвие с оценките на риска, ще произхождат от:

а) затрупване от земни маси -етап 2

б) падане от височина -всички етапи

в) удар от падащи предмети -всички етапи

г) неправилно стъпване и удряне - всички етапи;

д) поражение от електрически ток - всички етапи;

е) пресилване – всички етапи;

ж) други опасности.

Инструкции за безопасна работа:

Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл. 19/1/ от Наредба №2 . Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката . Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите ,на които са променени и утвърдени .

Обезопасяване на производствено оборудване,въртящи се части на машини и механизми  ,  площадки и люкове ,шахти и излитащи предмети ,срещу нажежени частици ,на местата за преминаване на хора под, пред и над съоръжения за транспорт на материали , заготовки  готови изделия и отпадъци ,на стълби ,люлки ,скелета ,платформи ,срещу подхлъзване , нараняване ,простудяване .

Санитарно-битово обслужване :

Мероприятията по осигуряване ,обзавеждане ,поддържане на умивални ,бани ,таолетни , съблекални ,гардеробни ,помещения за отдих и възтановяване на силите ,хладилна техника за противоотрови и безплатна храна .Аптечката на обекта да бъде винаги заредена с необходимите лекарствени средства и превързочни материали за първа медицинска помощ .

Лични предпазни средсва :

Специалното облекло и личните предпазни средства да бъдат в съответствие с категориите работници и служители ,професии ,длъжности и работни места от предприятия , фирми или едноличен търговец ,имащи право на работно облекло и лични предпазни средства  :

- Предпазни каски за лица ,намиращи се на работа или посещение на обекта

- Предпазни колани да се ползват от работници и специалисти ,изложени на падане при работа на височина .

- Предпазни маски в среда с концентрация на прах и вредни вещества .

- Гумени ботуши за работещи в условия на кал ,влага ,вода и др.

- Киселиноустойчиво облекло за работещи с киселина .

- Работно облекло и ръкавици за всички работници ,ангажирани в изпълнение на строително-монтажни работи .

Да се използват годни лични предпазни средства и работно облекло ,а негодните ,

износени преди регламентирания срок да се подменят с годни такива .

VІ. Строителен ситуационен план

Строително ситуационният план е извадка от общия ситуационен план към проекта.

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

VII. Комплексен план график :

Изпълняват се мероприятията предвидени в организационния план. Срокът се определя от броя на работниците, темпото на работа и навременното зареждане с материали и техника.

Определянето на трудоемкостите ,броя на работниците и други необходими ресурси е съгласно разходните норми и експертна оценка .

За съкращаване на времетраенето на строителството основните работи се съвместяват във времето и пространството .

VІІІ. Ликвидиране на пожари и/или аварии

На строителната площадка се оборудва противопожарно табло, аптечка и се указват евакуационните пътеки.

На определено място на строителната площадка се поставя табела с информация за:

-Телефонен номер и адрес на служба  за ПБЗН

-Телефонен номер и адрес на „Спешна медицинска помощ“

-Телефонен номер и адрес на „Гражданска защита“-спасителна служба

Оборудва се противопожарното табло с подръчни уреди и съоръжения. До тях се  осигурява постоянен достъп като в близост до таблото се забранява складирането на материали и паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ: кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.

Не се предвижда доставка на лесно запалими и/или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни матерали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Техническият ръководител, съответно КБЗ е задължен да осигури инструкции(поставени на необходимите и подходящи места) и производствени инструктажи за:

1.Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

2.Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди;

3.Осигуряване на пожарна безопасност в извънработно време;

4.Изключване на производствените ел табла след приключване на работа

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите (виж схема № 5).

В съответствие с изискванията на Приложение №2 към чл.2 от Противопожарно строително-технически норми, на строителната площадка се установяват :

-Две противопожарни табла (означени на схемата)-едно за битовата и едно за производствената част, боядисани в червено

-Пожарогасители: един в складовата част; по един във всеки фургон (битовото помещение);

-Съдове и кофи с 200 l вода :по един комплект в битовата част и в монтажната част на площадката.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите и съоръженията на строителната площадка ще се осигурява непрекъснат достъп.

Тютюнопушенето ще се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПБЗН, означени със съответните знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

-по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

-в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПБЗН;

-прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

-изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

-организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

-ако има пострадали им се оказва помощ;

-поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

-не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност;

ІХ. Машини и инсталации, подлежащи на контрол:

1. Подемник мачтов;

2. Бетон-помпа (епизодично);

3. Временни електропроводи по площадката; спазване степените на защита на захранващите проводници, електромерни и електроразпределителни табла;

4. Кулокранове;

5. Защитно заземление;

6. Монтажни инвентарни склета;

7. Циркуляр;

8. Електропробивни машини и механизми;

9. Електрозаваръчни агрегати;

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да :

-отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР ;

-са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ал.1 се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

Едновременна работа на една площадка на две или повече самоходни машини ,теглени от влекачи се извършва съгласно предварително изготвен план .