Техническа спецификация

За обект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към  ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник”

Относно: Електрическа пътническа асансьорна уредба с автоматична  кабинна врата и

полуавтоматични шахтови врати , с претоварващо устройство съгл.

“Директива 95/016 ЕС на Парламента на Европа” от 01.07. 99г

| № | Данни за асансьор | 1 брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Пътнически с машинно долу |
| 2. | Полезен товар | 500 кг |
| 3. | Вид на товара | Хора |
| 4. | Големина на хода | 6,40м |
| 5. | Спирки | 3 бр. |
| 6. | Шахтови врати | Еднокрила полуавтоматична |
| 7. | Кабинна врата | Автоматична |
| 8. | Размери на шахтата | 2,20/ 1,90 м |
| 9. | Скорост | 0 ,63 м/сек |
| 10. | Вид на двигателя | Асинхронен |
| 11. | Вид на тока | Променлив |
| 12. | Напрежение / честота | 380/220в. – 50 хц |

Командването на пътническият асансьор  ще става с бутони за повикване отвън и вътре в кабината. Монтажът на уредбата ще стане по работни проекти , които ще се доставят на строителя при доставката от фирмата производител.

Строителното оформление на шахтите и машинното помещение не е включено в настоящия проект. Размерите на шахтите са строителни. Машинното помещение се намира в сутерена. В машинното помещение е предвидена осветителна инсталация. Таблото, което ще се достави за ас. уредба ще се монтира в машинното помещение до Тас.

БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА ОХРАНА

Съгласно правилника за асансьорните уредби, последните са предвидени с механично и електрическо устройство, свързано по начин, осигуряващ  безопасно използване на ас уредба . Вратите са взаимно блокиращи се , така че асансьорът може да се движи само при затворени врати. Всяка врата се отваря когато асансьора се намира на съответната спирка и може да се повика, когато е свободен. Предвидени са и всички осигурителни съоръжения съгл. БДС 10272/82 и БДС 12040/82.  и “Директива 95/016ЕС на Парламента на Европа от 01.07. 99г.”

В машинното помещение се поставят :

- схема на уредбата ; правилник за първа помощ; правилник за експлоатация на уредбата; ревизионна книга, заверена от инспекцията по асансьорите, в която се вписват констатациите при проверките.