# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# за

# Специализиран контейнер за битови отпадъци тип “Бобър”- - 1.1м3-с ръчно отваряне

|  | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Специализираният контейнер за битови отпадъци тип “Бобър” е предназначен за събиране, временно съхраняване и изсипване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини, отговарящи на изискванията на EN 1501-1-1998 год. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Вместимост - 1100 л ± 5% 2. Полезен товар - 440 kg 3. Начин на разтоварване - странични с цеви 4. Габаритни размери - дължина - 1370 ± 10 мм - широчина - 1115 мм max - височина - 1470 мм max 5. Клиренс - 130 мм min 6. Брой на опорните колела - 4 бр. Ф200, 2 бр. от тях с блокираща спирачна система 7. Начин на отваряне на капака - ръчно 8. Обслужване - От всички сметоизвозващи машини , отговарящи на изискванията на EN 1501-1 9. Покритие - Горещо поцинковане ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА Контейнера тип “Бобър”- е подвижен събирателен съд с четири колела и вместимост от 1100 л., с куполовиден капак за изсипване с цевно поемане и отговаря на конструктивните размери на EN 840-3-1997г. Същите могат да бъдат измивани и дезинфекцирани от специализираните машини. За осигуряване на безопасност по време на боравенето с контейнерите, същите са съобразени с изискванията на безопасност, съгласно EN 840-6. Тялото и капака на контейнера са изработени от стоманена ламарина и е изцяло заварен. Пружините на механизма за затваряне са скрити. Същият позволява регулиране на усилието за отваряне. Рамената и буферите са изработени от стоманена ламарина с дебелина 4 мм. Конзолите за захващане на ходовите колела са от стоманена ламарина с дебелина 4 мм и са подсилени с уякчаващо ребро. Две от колелата са с блокираща спирачна система за застопоряване на контейнерите. . Вилките на опорните колела са с дебелина 3мм. Антикорозионното покритие на контейнерите е горещо поцинковане. съответствие на продукта с европейските стандарти – БДС EN 840-3:2004, БДС EN 840-4:2004, БДС EN 840-6:2004. УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1. Контейнерите да се разполагат на площадки, с наклон не по-голям от 10°. 2. Не се допуска използването на контейнера за събиране на строителни отпадъци. 3. При предвижването на контейнера до обслужващата машина да се избягва преминаването на колелата през неравности и препятствия (тротоари, камъни и др.). 4. Обслужването на контейнера за битови отпадъци се извършва само от машини отговарящи на EN-1501-1. 5. Обслужващите машини трябва да бъдат с изправни системи за закачване, повдигане и изсипване. 6. Контейнера трябва да бъде надеждно закрепен към повдигащото устройство на машината преди да започне повдигането. 7. Да не се обслужват контейнери с извън габаритен товар и тегло над допустимото, както и технически неизправни контейнери. 8. Обслужващият персонал трябва да бъде добре запознат с конструкцията на контейнера, с манипулациите свързани с изпразването му и указанията за безопасност. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 1. Контейнера да се използва само по предназначение. 2. Не се допуска влизането на хора в контейнера. 3. Не се допуска присъствието на хора в обсега на движещите се части на машината по време на манипулациите с контейнера. ЕВРО НОРМИ ЕВРО НОРМИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ БОБЪР 1. EN 840-3 - Касае размерите и изискванията за придаване на форма на подвижни събирателни съдове за отпадъци за изсипвания с цевно поемане. 2. EN 840-5 -за продуктова сертификация. 3. EN 840-6 - Изисквания за безопасност и здравеопазване. 4. EN 1501-1 - контейнерите трябва да могат да бъдат обслужвани от всяка кола с цевно поемане отговаряща на стандарта. |
| --- | --- |