ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА – 32 броя, от които:

1.Механични болнични легла – 24 бр.

Двусекционни със странични сгъваеми ограничители

Метална конструкция – стоманени профили с полимерно покритие / прахово боядисване/

Размери 2015/900/500мм

Четири въртящи се колела, две от които със спирачен механизъм

Регулируема стойка за инфузия с възможност за поставяне от двете страни на леглото

Повдигане на гърба 0-70 градуса

Антибактериален дюшек 12 см

Цвят на таблите MINT / резида /

2.Реанимационни механични легла – 8 бр.

Трисекционни легла

Метална конструкция – стоманени профили с полимерно покритие / прахово боядисване/

Секция глава от 0-80 градуса

Секция за крака 0-45градуса

Размери  2015/1050/500 мм

Странични бордови прегради

Стойка за инфузия

Четири броя въртящи се колела с крачни спирачки

Антибактериален дюшек 12см

Цвят на таблите MINT / резида /