гр.Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО:	Изготвяне на инвестиционни проекти :1. Реконструкция канализация ул.Марина бара,ул.Горски извор ,2.Дъждовна канализация ул.Люлин,3.Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол- Община Перник

Местоположение:	гр. Перник, Община Перник

ФАЗА:	Технически проект

І.  Основание и цел на разработката

Основание на настоящото възлагане, е предстоящото изграждане на горе цитираните обекти.

Целта на заданието е изготвяне на технически проект за изграждане на улична канализационна мрежа по ул.Марина бара,ул.Горски извор . Предвижда се изграждане на ул.Марина бара в участък от  о.т. 350 до   о.т. 584 кв.362,ул.Горски извор от ОТ8474, 475476 между квартали 364 и 363  на гр.Перник.По  дължините на участъците, които са предвидени за изграждане, следва да се предвидят и необходимия брой сградни  отклонения за всеки урегулиран имот.

Предвидено е доизграждане на дъждовна канализация по ул.Люлин.

В с.Кралев дол се предвижда реконструкция на водопроводната мрежа от ОТ 897,39,38,3 между кв.61, 15, 1 и 2 и възстановяване на асфалтова настилка по улицата от ОТ 39,40 и кръстовището при ОТ3.

Проектът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

ІІ.Съществуващо положение

Ул.Марина бара –по улицата има изградена канализация и водопровод по стопански начин.Предвижда се подмяна на канализацията , съпътстващият водопровод и В и К отклоненията.Заустването на канализацията ще стане в съществуваща шахта на ул.Марина бара в ОТ 506 кв.362 и връзка със съществуващият стоманен водопровод северно от ОТ 506.

Ул.Горски извор-по улицата има изградена канализация по стопански начин ,която не отговаря на техническите изисквания.Съпътстващият водопровод преминава през имотите.Предвидена е подмяна на канализационната и водопроводна мрежа и  прилежащите В и К отклонения.

Улица Люлин е предвидена за доизграждане на дъждовната канализация .Шахтата  на дъждовната канализация  в която ще стане включването на дъждовната канализация се намира срещу имот V на кв.125-гр.Перник.

В с.Кралев дол се вътрешната водопроводна мрежа е изпълнена с АЦ тръби ,износени,с многобройни скрити аварии.

ІІІ.изходни данни и насоки на техническото решение

- Изходни данни:

- Съществуващи шахти

- Кота терен – измерване на място

- Кота дъно канал –измерване на място

- Брой урегулирани поземлени имоти – съобразно предварителната сметка

- Приблизителен брой жители, обхванати от реконструираната техническа инфраструктура  – 400 бр.

Забележка:	При  поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  предостави допълнителна информация, с която разполага.

- Основни изисквания:

- Канализацията за ул.Марина бара и ул.Горски извор да бъде разработена като смесена (за битови и дъждовни води), като се предвидят необходимият брой сградни В и К отклонения .По ул.Люлин да се разработи дъждовна канализация.В село Кралев дол да се разработи реконструкция на водопроводната мрежа от РЕ ф90 тръби,ПХ и СК.Да се предвиди възстановяване на асфалтовата настилка по цялата ширина на улицата.

- Новопроектираната канализация и водопровод да се предвидят за изпълнение от съвременни материали.

- Обем и съдържание на проекта:

- Проектът да се разработи във фаза „Технически проект”, в следните части:

- Част Водоснабдяване и канализация;

- Част Геодезия;

- План по безопасност и здраве;

- ПУСО.

- Количествено – стойностна сметка за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

- Проектът трябва да се изработи в 3 екземпляра на хартия .

Екзекутивната документация да се представи и на магнитен носител /СД/ .

Всички промени и въпроси, възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание  да се уточняват  с Възложителя.