І. Предмет на поръчката

„Инженеринг – проектиране и строителство на ул. „Костенец“, кв. „Църква“, гр. Перник”

ІІ.Прогнозната стойност – обща стойност 108 333 лв. без ДДС

„Инженеринг – проектиране и строителство на ул. „Костенец“, кв. „Църква“, гр. Перник

– за проектиране 5 000 лв. без ДДС, в това число и авторски надзор

– за строителство 103 333 лв. без ДДС;

ІІІ.Кратко писание на предмета на поръчката

Предмета на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на ул. „Костенец” според действащ ПУП – ПУР на кв. „Църква“, гр. Перник, за участък от ОТ 275 до ОТ 303”

Улицата предвидена за изграждане е с обща дължина около 545 m.

1. Изготвяне и съгласуване на технически проект.

Техническия проект следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание за проектиране. Проектът да съдържа следните части:

1. Част “Геодезия”.

2. Част “Пътна”.

3. Част „В и К”

4. Част “Организация на движението”.

5. Част “Временна организация на движението”.

6. План за безопасност и здраве.

7. Количествени и Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.

8. Обяснителни записки по всички части на проекта.

9. План за управление на строителните отпадъци.

Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2.Авторски надзор

3. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения проект, предмет на настоящата поръчка.

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ проектантска правоспособност, опит в проектирането и строителството на илици, на който Община Перник да възложи изпълнението.

ІV.Технически изисквания на възложителя

При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. Проектните работи трябва да са съобразени със заданията за проектиране.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

V.Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка е „икономически най-изгодна цена”.

VІ. Изисквания към участниците

1.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.

Изискуеми документи:

- Списък на  строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнено от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително описание на видовете работи, стойностите, датите на започване и завършване на строителството и възложителите на същото.

За посоченото от участника еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство   задължително се представят:

- удостоверение за добро изпълнение, което съдържа задължително: стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на  строителството, включително описание на видовете работи, както и дали същото е изпълнено  в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата, подпис и печат на издателя, както и данни за контакт. Или

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която включва данни за компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, включително описание на видовете работи, или

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

- Списък на услугите с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени  от участника през последните 3 (три ) години, считано от датата на подаване на офертите по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената  услуга .

• Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът (включително наети машини и съоръжения) .

• Списък на инженерно - техническия състав и екипа от проектанти, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи (дипломи, сертификати, копия от трудови книжки), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ръководните служители на участника. Към списъка участниците трябва да приложат по образец на участника Автобиографии.

• Участниците трябва да представят Удостоверение за пълна проектантска правоспособност (за проектантския екип). В случай, че участник използва ресурси на други физически или юридически лица, то следва да докаже, че има на разположение тези ресурси.

• Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството – заверено копие;

• Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на съответната група строежи, ведно с талон приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност, към дата не по-ранна от датата на подаване на офертата – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство

2. Минимални изисквания към участниците:

за инженеринг – проектиране и изграждане/реконструкция на пътища или улици и/или  – подготовка на проекти във фаза технически/работни проекти

• Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 1 бр. инженеринг – изработване на технически проекти и изграждане/реконструкция на пътища или улици и/или минимум 1 бр.  изработване на технически проекти за изграждане/реконструкция на пътища или улици и минимум 1 бр. строителство за изграждане/реконструкция на пътища или улици.

Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити и с минимум 1(един) договор за инженеринг(проектиране и изграждане), или минимум 1 договор за проектиране и минимум 1 договор за строителство, изпълнени през последните 5(пет)години.

•   В инженерно - техническия състав и екипа от проектанти, ангажирани с изпълнение на поръчката  участниците трябва да докажат, че разполагат с минимум специалисти, от които:

За проектиране:

- минимум 1(един) строителен инженер специалност транспортно строителство с пълна проектантска правоспособност.

- минимум 1(един) геодезист с висше техническо образование и с пълна проектантска правоспособност.

- минимум 1(един) строителен инженер специалност ВиК с пълна проектантска правоспособност.

За строителството:

- минимум 1(един) технически ръководител "строителен инженер транспортно строителство" или среден техник, с доказан професионален опит и придобита професионална квалификация. Общ професионален опит минимум 5 години като технически ръководител и специфичен професионален опит  като технически ръководител на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката;

- минимум 1(един)  координатор по безопасност и здраве с Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна.

Да притежава валидно Удостоверение за да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ  или еквивалент. С общ професионален опит Минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. Специфичен професионален опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум  1 обект, сходен с предмета на поръчката.

- минимум  1(един)  координатор по качеството Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Общ професионален опит минимум 3 (три) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. Специфичен професионален опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум  1 обект, сходен с предмета на поръчката.

Техническия ръководител може да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве и отговорник по качеството, ако притежава необходимия професионален опит и придобита професионална квалификация.

• Да притежава собствена или наета строителна техника за извършване на строителството.

• Участникът трябва да има внедрена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.

• Участникът да е вписан в ЦПРС за втора група, трета и четвърта категория строежи за Юридически лица регистрирани съобразно законодателството на Република България.

VІІ.Критерий за оценка на офертите:

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна цена” .

### Критерий за оценка

Критерият за оценка на офертите за избор на изпълнител е „икономически най-изгодна оферта”..

1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

| № | Показател | Тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| А | Технически показател | 60% |
| Б | Финансов показател | 40% |

2. Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

КО= (А х 0.6) + (Б х 0.4)

3. Методика за оценка

3.1. Технически показател (А) - експертна оценка на техническото предложение на участника (до 100 точки)

3.1.1. Техническото предложение представлява описание на цялостния подход за изпълнение на предмета на поръчката и трябва да съдържа най-малко следното:

3.1.1.1.Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти по време на изпълнение и приемане; взаимовръзката между отделните дейности; използване на оборудването), в съответствие с графика за изпълнение.

3.1.1.2.Описание на необходимата строителна техника (оборудване) за изпълнението на обекта (включващо брой и основни технически характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с графика за изпълнение.

3.1.1.3.Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност), в съответствие с графика за изпълнение.

3.1.1.4.Описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци, аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси), в съответствие с графика за изпълнение.

3.1.1.5.Описание на организация на човешките ресурси необходими за изпълнение на проекта, разполагане на персонала, в съответствие с графика за изпълнение.

Техническото предложение трябва да съответства на Графика за изпълнение и предвидената за използване техника.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на предмета на позицията поръчката, отчитайки спецификите й. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват както следва:

| № | Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3.1.1.1 | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Много добро съответствие Техническото предложение съдържа много добро описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. Обектът е разделен километрично, с много подробно описание на ключовите моменти. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е много добре обоснована. Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 20 |
| 2. | Добро съответствие Техническото предложение съдържа добро описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. Обектът е разделен километрично, с подробно описание на ключовите моменти. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е добре обоснована. Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 12 |
| 3. | Задоволително съответствие Техническото предложение съдържа схематично описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение. Обектът е разделен километрично, с минимално описание на ключовите моменти. Взаимовръзката между отделните действия и връзката им с използваното оборудване е задоволително обоснована. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика. | 4 |

| № | Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3.1.1.2 | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Много добро съответствие Техническото предложение съдържа много подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и много ясно обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности. Много логично и задълбочено са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 20 |
| 2. | Добро съответствие Техническото предложение съдържа подробно описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и ясно обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности. Логично са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 12 |
| 3. | Задоволително съответствие Техническото предложение съдържа схематично описание на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта и минимално обяснение за връзката на различните елементи на оборудването с отделните дейности. Формално са описани действията за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп). Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика. | 4 |

| № | Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3.1.1.3 | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Много добро съответствие Техническото предложение съдържа много ясно описание организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение. Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 20 |
| 2. | Добро съответствие Техническото предложение съдържа ясно описание организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение. Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 12 |
| 3. | Задоволително съответствие Техническото предложение съдържа схематично описание организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, гарантиране експлоатацията на пътя от трети лица по време на СМР и мерки за безопасност) през целия период на изпълнение. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика. | 4 |

| № | Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3. 1.1.4. | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Много добро съответствие Техническото предложение съдържа много подробно описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци и връзката му с отделните дейности. Предложението съдържа много добре аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси). Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 20 |
| 2. | Добро съответствие Техническото предложение съдържа подробно описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци и връзката му с отделните дейности. Предложението съдържа добре аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси). Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 12 |
| 3. | Задоволително съответствие Техническото предложение съдържа схематично описание на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите), извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци и връзката му с отделните дейности. Предложението съдържа задоволително аргументиран подход за доставка на асфалтовите смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на асфалтовите смеси). Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика. | 4 |

| № | Съответствие между графика за изпълнение и описанието по т. 3.1.1.5 | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Много добро съответствие Техническото предложение съдържа много подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и много ясно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието показва много ясно и задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира по безспорен начин, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 20 |
| 2. | Добро съответствие Техническото предложение съдържа подробно описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и ясно обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието показва ясно познаване на конкретната задача и напълно съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира с голяма степен на вероятност, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът ще успее да спази Графика. | 12 |
| 3. | Задоволително съответствие Техническото предложение съдържа схематично описание на организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, и задоволително обяснение на връзката между начина на разполагане на персонала и отделните дейности. Описанието показва базисно познаване на конкретната задача и съответства на логиката на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности и демонстрира, че, при спазване на принципите, посочени в описанието по тази точка и ако се допусне, че описанията по другите точки показват същото ниво на разбиране, участникът вероятно ще успее да спази Графика. | 4 |

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от подпоказателите от т. 3.1.1.1 до т. 3.1.1.5.

- „подробно” описание се разбира като пълно, изчерпателено, с възможно най-много детайли; обстойно описание;

- „схематично” описание се разбира като такова, представено в общи линии, шаблонно;

- под „задълбочено” познаване се разбира такова, което показва навлизане в същността на съответната материя;

- под „ясно” познаване се разбира такова, което е логично, непротиворечиво, стройно.

### Финансов показател (Б) - Предложени от участника елементи на ценообразуване (до 100 точки).

Оценката по този показател се формира по следната формула:

Б = (Цп мин. / Цп уч.) х 100

- Където,

- Цп мин. е най-ниската предложена Обща крайна цена от всички допуснати до оценяване оферти.

- Цп уч. е предложената Обща крайна цена от конкретния участник, който се оценява.

При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени. При несъответствие на изписаното с цифри и думи, валидно ще бъде изписаното с думи.

В предложените цени да се включат всички видове разходи за дейностите, които са посочени в Количествено – стойностната сметка. Цените не може да се променят за целия период на договора.Предложените единични цени на видовете СМР да бъдат придружени с анализи.

VІІІ.Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71300000-1, 45233252-0, 45233330-1, 4511290-7

Приложения към техническата документация – Техническо задание за проектиране и скица.

### Съгласувал:

### инж. Владислав Караилиев

### Зам. Кмет по Строителство и устройство на територията

### Съгласувал:

### инж. Богомил Алексов

### Директор  Д”СИЕ”/Гл. инженер

### Изготвил:

### инж. Методи Петров

### Главен експерт в Д„СИЕ“

### 15.06.2015 г.

гр. Перник