Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Одобрил:

Кмет на Община Перник

/инж. Иван Иванов/

ПРОЕКТ: Изграждане на ул. „Костенец“, кв. „Църква“ , Община Перник

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Перник

техническо  Задание за проектиране

Пълно описание на обекта: „Проект за изграждане на ул. „Костенец“,                     кв. „Църква“, Община Перник, за участъка от ОT 275 до ОT 303”.

1. Описание на предмета

Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проект за обект: „Проект за изграждане на ул. „Костенец“, кв. „Църква“, Община Перник, за участъка от ОT 275 до ОT 303”.

Обектът е VI-та категория, съгласно чл. 8 ал. 1 т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

2. Съществуващо положение

Улицата предвидена за изграждане е с обща дължина около 545 м. Напречните и надлъжни наклони не отговарят на нормативните изисквания, което прави улицата трудно проходима за МПС. Нарушено е отводняването на улицата от повърхностни води. Това води до задържането на вода по пътното платно и допълнително затруднява автомобилното движение.

3. Основни дейности

3.1. Техническият проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

3.2. Изготвяне на проект за временна организация на движението по Наредба № 03/16.08.2010 г. при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

3.3. Изготвяне на План за безопасност и здраве, съгласно изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.4. Упражняване на авторски надзор.

4. Съдържание на проекта

1. Част “Геодезия”.

2. Част “Пътна”.

3. Част „В и К”

4. Част “Организация на движението”.

5. Част “Временна организация на движението”.

6. План за безопасност и здраве.

7. Количествени и Количествено-стойностни сметки по всички части на проекта.

8. Обяснителни записки по всички части на проекта.

9. План за управление на строителните отпадъци.

5. Основание за проектиране

Улицата не отговаря на нормативните изисквания, което я прави трудно проходима за МПС.

6. Основни изисквания към проекта

6.1. Цел на проекта

Ремонтът цели подобряване на транспортно – експлоатационните качества на улицата и осигуряване на по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт.

6.2. Участък за проектиране

Новопроектираният участък започва на от ОТ 275 и трябва да продължи до ОТ 303. Общата дължина на проектирания участък от ул. „Костенец” е около 545 м.

Проектът да се раздели на два етапа за изграждане:

- I етап – технологично завършен участък от улицата за дължина, която да се изпълни с наличната сума от 103 333 лв. без ДДС.

- II етап – останалата част от улицата.

6.3. Част “Геодезия”

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, стълбове, вход-изходи на сгради, гаражи, дворове, водостоци и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се постави, стабилизира и реперира опорен полигон, от който да се извърши заснемането.

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър.

6.4. Част “Пътна”, „Организация на движението“ и „Временна организация на движението“

Да се вземат под внимание уличните съоръжения и принадлежности , както и входове и изходи на жилищни сгради, гаражи, дворове и др., като улицата да се съобрази ситуационно и нивелетно с тях.

Надлъжни и напречни наклони: съгласно техническите норми и осигуряване на повърхностно отводняване.

По функционална класификация улицaтa e „Второстепенна“ - „V” клас.

Да се изготвят необходимите детайли.

Да се изготви проект за организация на движението - вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с Наредба № 03/16.08.2010г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

6.5. Част “В и К”

В участъка предвиден за изграждане да се подмени уличният водопровод с PE ϕ90 и прилежащите захранвания на парцелите.

Да бъде се включи и подмяна на водопроводно отклонение с ТСК 3/4“ до регулационната линия на парцелите.

Да се предвиди спирателен кран на уличния водопровод и надземен пожарен хидрант 70/80.

6.6. План за безопасност и здраве

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6.7. План за управление на строителните отпадъци.

Да се изготви плана управление на строителните отпадъците, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

6.8. Количествени и Количествено-стойностни сметки и обяснителни записки

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки и обяснителни записки по всички части на проекта.

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. Изходни данни

1. Фотокопие - извадка от действащ  ПУП – ПУР на кв. „Църква“, гр. Перник.

Проектът да се представи на хартиен носител в три оригинални екземпляра и в цифров вид на CD.

инж. Владислав Караилиев

Зам. Кмет по Строителство и устройство на територията

Съгласувал:

инж. Богомил Алексов

Директор  Д”СИЕ”/Гл. инженер

Изготвил:

инж. Методи Петров

Главен експерт в Д „СИЕ“

04.06.2015 г.

гр. Перник

# Text boxes

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К