ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І.Технически изисквания на възложителя.

Технология за изпълнение на някои видове СРР

1. Технология за изпълнение на дограма, технологични изисквания:

Има няколко основни показатели, на които трябва да отговаря качествено изработеният прозорец от PVC профили, за да изпълнява най-добре предназначението си и те са - добра топлоизолация, шумоизолация с дълъг период на експлоатация. Всички прозорци и врати да са придружени със сертификат за качество, което ще гарантира добрите му показатели - устойчивост на валежи и влага, топлонепропускливост, ветроустойчивост, шумоизолация и здравина на профилите и сглобката. Да отговарят минимум на клас RA6 за устойчивост на дъжд. Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури. Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.Всички размери на дограмата се вземат задължително мярка от място.

2. Обръщане на страници на прозорци:

Частта около прозореца във вид на тясна лента с ширина около 10-30 см, се изолира обикновено с XPS с дебелина от 2 см,тъй като най-често това е максималната възможна дебелина, която позволява рамката на прозореца.Препоръчва се използването на XPS, тъй като е по-твърд и гарантира здравината на тази част която е по-уязвима поради достъпността си откъм прозореца. Задължително се поставят и армиращи пластмасови ъгли с мрежа по външните ръбове. Преди залепването на лентите от XPS е желателно да се извърши подравняваща замазка, за да да се гарантира плътното прилепване на изолационния материал. Обръщането на прозореца се прави след изолирането на челната повърхност на стената.

3. Бояджийски работи:

При боядисване вътре в сграда:

Шпакловка с готова шпакловачна смес

Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект на производителя на боята, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя.

За гарантиране качеството на изпълняваните СРР и при довършителните работи в сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си (от един производител), като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител. Преди започване на бояджийските работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени. Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

4. Цименто-пясъчна замазка :

Полага се върху изолационните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150. Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм. Полагането трябва да се извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите отдолу елементи. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка. Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител.

5. Подови PVC настилки:

Подовите настилки трябва да са високотехнологични, иновационни и екологично чисти продукти. PVC подовите настилки са на рула или под формата на плочи, с дебелини от 1.5 до 4 мм. Те трябва да притежават следните минимални общи технически характеристики:

висока износоустойчивост – U4, K5 по DIN;

антистатичност – клас AS3, AS2;

звукова абсорбция – 19 dB;

трудно горими – M1 (NF), B1 (DIN);

антибактериално и полиуретаново покритие

Залепването на подовото покритие да се извършва на базата подови залепващи покрития с набор от подходящите за конкретния случай материали: грундове и самонивелиращи се подови замазки за подготовка на основата и специализирани за всеки вид настилка и основа лепила. Продуктите да удовлетворяват изискванията на съответните стандарти за жилищното строителство и ремонти и да са годни за професионална употреба при изпълнение на настилки, подложени на интензивно натоварване в различни по предназначение обществени сгради.

При подовите, както и при всички останали покрития - облицовки с плочки, замазки, мазилки и др., се започва с обработка на основата с подходящ за случая грунд, като подходящият се подбира според вида на основата, най-вече в зависимост от способността ù да поглъща влагата, наличието на повишена остатъчна влажност, нейната здравина и др. Най-често основата е бетонна плоча, която не е добре нивелирана, нито е достатъчно равна, нито с гладка повърхност. Всичко това трябва да се коригира, защото дори по-едрите песъчинки ще се открояват и ще личат върху повърхността на мека PVC настилка, а на тези места тя много бързо ще бъде протрита. За целта да се използват самонивелиращи се материали за цялостни подови замазки, както и материали за частично шпакловане и подравняване на неравни повърхности. Разнообразието при лепилата е особено голямо, което позволява да се подбере най-подходящото за конкретното подово покритие, основата и условията на експлоатация.

Лепилата се разнасят върху основата на равномерно дебел слой с помощта на назъбени стоманени маламашки или шпахтели. За разлика от инструментите за нанасяне на лепилото за подови или стенни облицовъчни плочки, формата на зъбите при инструментите за лепене на подови покрития е триъгълна с различна големина и различно разстояние между тях. Конкретният инструмент се подбира според препоръките на производителя за всеки вид лепило или замазка.

6. Изпълнение на декоративни мазилки, с приложение в областта на строителството, архитектурата и интериорния дизайн:

Доброто качество на мазилките, предполага висока хидроустойчивост. Те трябва да са дишащи и издръжливи на тежки атмосферни условия , да притежават  естетичност и красота. Цветовата гама да е по каталог и палитра на всеки производител, но мазилката да може да бъде оцветявана и в цвят по желание на клиента. Мазилките трябва да отговарят на всички съвременни изисквания за безопастност на труда и екологичност и с гаранция, която се дава за готов продукт минимум 10 години.

Цветна мазилка на синтетична емулсионна основа.

Тя може да бъде прилагана на вътрешни и външни стени. Мазилката да е лесна за използване и полагане, тъй като това осигурява икономии на време и труд. Мазилката съдържа калибровани камъчета, които при полагане придават специфичния и декоративен вид. В зависимост от компонентния състав мазилката се предлага в три вида: - полимерна, силикатна или силиконова.

Технология на нанасяне.

Мазилката се нанася 24 часа след полагането на грунда. Нанася се с неръждаема маламашка, а се структурира с PVC. Основата трябва да бъде суха, сравнително гладка, равна и почистена от прах и мазнини. Температурата при нанасяне да е над 5 градуса по Целзий. Преди нанасяне на мазилката основата задължително се обработва с грунд в съответния цвят, който осигурява здравата спойка между мазилката и стената, хидроизолация, запълва малките пукнатини, предпазва от полепване на прах и по този начин служи като сигурен хастар за мазилката. Мазилката може да бъде нанесена вертикално, диагонално и кръгово. Тя трябва да позволява на стената да диша и да е с отлична хидроизолация, устойчивост на всякакви атмосферни влияния, дори и киселинни среди, самопочистване и възможност за измиване.

Съществени изисквания

Съществените изисквания към строежите, които трябва да се вземат предвид при определяне характеристиките на мазилките са:

1 - механично съпротивление и устойчивост; 
2 - безопасност при пожар; 
3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация. 
Минимални технически показатели и изисквания

За да се осигури механичното съпротивление и устойчивост на строежа по време на строителството и експлоатацията, мазилката трябва да отговаря на изискванията по техническите показатели, посочени в таблица 1. Тези показатели и изисквания са определени въз основа на нормативни документи, резултати от изпитването на мазилките и технически данни за сертифицирани продукти с аналогично предназначение.

Таблица 1

| № | Показател | Мерна единица | Изисквания, стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Съдържание на нелетливи вещества | % по маса | от 84 до 89 |
| 2. | Якост на сцепление при опън с бетон | N/mm2 | ≥ 0,5 |
| 3. | Пукнатиноустойчивост | - | да не се напуква на слой с дебелина до 5mm |
| 4. | Дълготрайност - устойчивост на ускорено стареене | брой цикли | ≥ 35 без поява на пукнатини, отслояване, мехури, кредиране |

Указания за нанасяне на мазилката

При работа с мазилката трябва да се спазват основните изисквания, посочени в "Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи". 
Освен тези изисквания трябва да се имат предвид и следните технологични предписания за работа:

Основата за нанасяне на полимерната мазилка трябва да бъде здрава, суха (влажност до 4%), равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При наличие на напукани, подкожушени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват с циментен състав, а оголената армировка се изолира с антикорозионна боя.

При порьозни и по-слаби основи (стари мазилки) е желателно основата да бъде грундирана с вододисперсен грунд най-късно два часа преди нанасяне на мазилката.

За нанасяне на мазилката са необходими : електрическа бъркачка, валяк, мистрия и маламашка от неръждаема стомана, PVC маламашка и съдове за измиване. Полимерната мазилка се доставя в готов за работа вид. Преди нанасянето мазилката се разбърква добре с елекрическа или ръчна бъркачка до пълното й хомогенизиране. При необходимост мазилката може да се разрежда с вода.

Мазилката се нанася еднослойно с шпакла или маламашка върху основата на слой с дебелина от 1 mm до 3 mm в зависимост от едрината й, оставя се да просъхне 10÷20 минути, след което с пластмасова маламашка се обработва чрез вертикално, хоризонтално или кръгово изтегляне. Разходът на мазилка е от 2 kg/m2 до 5 kg/m2 в зависимост от едрината на надраскващите зърна на пълнителя и от неравностите на основата. 
С мазилката може да се работи при температура на основата и въздуха от 10 оC до 35 оC.

Минималната температура на въздуха в продължение на 48h след нанасянето на мазилката трябва да бъде по-висока от 5 оC.

При работа с мазилката не се допуска:

(  смесване на мазилката с други видове материали;

(  работа в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 оC върху огрети от слънцето стени;

(  нанасяне на мазилката върху фасадни стени по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди изсъхване на основата за полагане;

(  нанасяне на мазилката върху мокри и обледенени повърхности;

(  работа при силен вятър (над 5 m/s).

При нанасяне на мазилката се следи за разнотоние в цвета, пропуснати участъци и за различие в релефа на отделните участъци от повърхността. При прекъсване или свършване на работата за деня инструментите се потопяват във вода и се измиват преди мазилката да е засъхнала. Външният вид на нанесената мазилка се оценява визуално.

Не се допускат пукнатини, издувания, подкожушвания, разлики в цвета и релефа, олющвания, пропуснати участъци, петна от ръжда, изкривявания на ограничителните линии и зацапване при съседни, различно оцветени повърхности. Отклоненията на повърхността, дебелината и неравностите се измерват с помощта на мастар, ролетка и шублер. 
Повредени участъци от мазилката се ремонтират като нанесения слой се отстранява, основата се почиства и мазилката се нанася отново като се внимава за разлики в цвета, релефа и дебелината на съществуващата мазилка. Нанасянето на мазилката, включващо почистване и подготовка на основата, разбъркване на мазилката във всяка опаковка, проверка на цвета, разреждане с вода при необходимост, нанасяне на мазилката и повърхностна обработка за "надраскването ", се извършва от специализарно строително звено от работници с длъжностна квалификация "строителен бояджия", степен І, II и III.

Нанесеният слой от мазилката придобива максимална здравина след 7÷8 дни от полагането при температура (15÷20) оC. Мазилката трябва да се предпазва от удари, наранявания и механични повреди. Не трябва да се допуска обливане с вода и обледеняване на мазилката вследствие на повредени водосточни тръби и улуци или на неправилно изпълнено водоотвеждане от балкони, первази, водобрани и декоративни елементи върху покрива и фасадата на сградата.Когато мазилката е нанесена в помещения, експлоатацията им може да започне най-рано 3 дни след измазването при температура над 20 оC.

Почистването на мазилката може да се извършва с метла, четка или прахосмукачка, а при изпълнение върху фасадни стени и чрез измиване с водна струя с налягане от водопроводната мрежа. След пълното й изсъхване (7÷8 дни при 20 оC) полимерната мазилка може да се боядисва с вододисперсни фасадни бои.

7. Изпълнение на топлоизолации:

Технология на работа

За да бъде топлоизолацията максимално ефективна и надеждна е задължително спазването на някои основни стъпки и недопускането на някои основни грешки. Последователността на процесите описани в технологията за работа, както и самите технологични особености на топлоизолирането са препоръчани от водещи производители на топлоизолационни продукти.

Един от първите проблеми при направата на фасадна топлоизолация е използването на материали от различни производители, които обаче не са със сходни физико-химически показатели и качества, което довежда до намаляване живота на топлоизолацията. Това води и до по-нисък ефект от топлоизолирането, тъй като те не могат да действат със съшата здравина и допълване един спрямо друг, както работят материалите произведени от една и съща фирма. Изборът на добър топлоизолационен продукт е задължителен, ако се цели да се постигнат добри резултати.

Друг съществен проблем при топлоизолирането е избора на цвят. Използването на много тъмни цветове върху големи площи от фасадата или върху цялата фасада води до намаляване живота на топлоизията. Цветовете имат едно много важно свойство – светоотблъскваща способност. Тъмните цветове имат много ниска такава и затова поглъщат много голямо количество енергия, което води до големи термични разширения и свивания ( съответно през деня и нощта) и съответно по-малък живот на изолацията. И не на последно място е направата на топлоизолационна система без предварително да е изчислена необходимата дебелина на топлоизолационния материал според конкретните климатични условия на местността и др.

Технологични процеси:

Преди започване на работа се проверява състоянието на основата - равнинността и якостта. Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка или прах се отстраняват.Така се получава по-добро сцепление на лепилото с основата.

След вече добре подготвена основа следва лепенето на топлоизолационните листове. При работа от скеле листовете се мажат по принципа на „рамкова схема“ - материалът се нанася по краищата на листа и се прибавят три „топки“ във вътрешността на листа. При работа по алпийски способ топлоизолационните листове се мажат „на гребен“. И в двата случая лепенето става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от долу на горе. Така се избягва появата на различни цепки и фуги водещи до появата на т.нар.„топлинни мостове“ - това са местата, през които се губи енергия поради некачествено изолиране (често срещан проблем при лепенето от горе надолу!!!).

Първият ред листове задължително се нивелира. При желание от страна на клиента може да се сложи и носещ профил за фиксиране началото на топлоизолационната система. Листовете задължително се редят плътно един до друг като наличието на малки цепки и фуги получили се по време на работа се запълват с ивици топлоизолационен материал, а не с лепило, шпакловка или друга подобна смес. Така се избягва появата на топлинни мостове. Мястото около прозорците се лепи с по-тънък, но по-плътен топлоизолационен материал.

При работата по алпийски способ дюбелирането става веднага. При работата от скеле дюбелирането е след минимум 24 часа (поради разликата в технологиите на работа). Един от най-важните процеси е дюбелирането. Водещите производители на топлоизолационни продукти гарантират за дълготрайност и здравина при 6 поставени дюбела за квадратен метър. Поставяне на около 10-12 дюбела за квадратен метър е сигурен критерий за дълготрайност на новата фасада.

Монтират водооткапващи лайсни в долната част на топлоизолацията. Те спомагат за лесното отвеждане на дъждовната вода извън топлоизолацията.

Монтират козирки в горната част на топлоизолацията. Изборът е между метални-поцинковани и алуминиеви козирки. За защита от евентуален теч, върху цепката която се получава между стената и козирката се залепя хидроизолационна лента (лентата е на асфалтова основа с гаранция от производителя минимум 10 години). Така се придава завършен вид на топлоизолацията, защитен от външните атмосферни условия.

Преди шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни по ръбовете. Така ъгъла става добре оформен и защитен от евентуални механични въздействия. За шпакловане да се използва шпакловка с фибри. Шпаклова се върху стъклотекстилна армираща мрежа. За избягване от евентуални напуквания по фасадата, мрежите се застъпват с по 10см една с друга.

За крайно покритие на топлоизолацията се използват структурни или мозаечни мазилки от сухи смеси, готови смеси - силиконови, силикатни, полимерни, мозаечни мазилки и др. Декорацията на мазилката може да бъде с кръгово, хоризонтално, вертикално или друг вид структуриране.

8. Монтаж на окачен таван – растер:

Таванните облицовки и окачените тавани са строителни елементи закрепени към носещата конструкция на тавана. Те се състоят от   носеща конструкция и съответната облицовка от  плоскости. Окачен таван с гипсокартон 15 мм  осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45 мин. - при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 100 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

Окачен таван или наричан още растерен таван е направен от метални профили който висят на специални окачвачи или обикновенна тел. Върху металните профили се поставя олекотен акустичен панел който оформя крайната повърхност на тавана. Красотата на тази система е че паната скриват всичко от старият таван, като над окаченият таван могат да минават ВиК и Ел. инсталации. Друго предимство е че старият таван не е задължително да бъде равен или обработен. Самата модулна конструкция на таванa го прави лесно демонтируем и взаимно заменяем. Има пет основни части на системата за окачен таван.

L профил / обкраичващ профил /, той се монтира по всички основни стени където ще минава конструкцията на окаченият таван.

Основен профил 360см., използва се като носещ профил, за него се закачва телта към тавана.

Напречен профил 120см, монтира се напречно между два основни профила.

Напречен профил 60м, монтира се между два напречни профила /1.20м/

Растерни пана, те могат да бъдат с размери 60x60см. или 1.20x60см.

Има три вида пана: с прав борд, с полу борд и със скрит борд. Паната с прав борд се монтират над металните профили и се вижда целият профил.При паната с полуборд се монтират върху профилите, като скриват част от профила. Паната със скрит борд се монтират върху профилите като те изцяло скриват металните профили и се виждат само паната. Нивото на растерният таван от основният таван може да бъде от минимум 5см. до 5 метра.

План за работа

Преди започване на монтажа си направете скица-план на помещението.
За определяне на количеството профили и пана който са ви нужни за монтажните работи на тавана. Ако ще монтирате луминесцентни тела за вграждане трябва да предвидите какъв размер ще са. С плана вие ще можете да сведете до минимум излишните разходи за материали. Планът на помещението ви ще е нужен и за определяна на равномерното разпределение на паната, за да се получи равна симетрия на крайните пана. Така таванът ви ще изглежда по добре визуално.

Взимане на ниво

Точното взимане на нивото за тавана е много важна операция.Съществуващият стар таван или под никога не са на едно ниво /нивелирани/, така че никога не ги взимате за отправна точка при взимане на нивото за новият таван. Нивата могат да се вземат с лазерен нивелир, с воден нивелир или с обикновен нивелир. Имайте предвид че с обикновен нивелир ако той е къс може да ви излъже при голямо разстояние. Винаги използвайте нивелир с дълго рамо.

Определяне на височина

Определянето на височината на тавана зависи от това на какво разстояние от пода ще бъде висящият таван. След като се определи височината, маркирайте с молив или креда 
с права линия по всички стени на помещението където ще минава L профила.

Инсталиране на L профил

L профила се монтира по непрекъснатата линия която сте задали за нивото на тавана. Захващането към стената става чрез дюбели или рапидни винтове в зависимост от основата на стената, в някой случай може да се залепи профила и със силикон. Рязането на профила става чрез ножица за ламарина. При външни ъгли трябва да се внимава 
фугата при съединяването на двата L профила да не е на нивото очите. Когато има по голяма фуга може да се запълни със силикон.

Създаване на център

Вземете дължината и ширината на стаята и със обикновен конец  създайте център на стаята. Като закрепите конеца в центъра на всяка една стена на помещението.Така после по време на монтажа ще имате винаги отправна точка за постигане на прави ъгли при конструкцията. Също ви помага и при нивелиране на тавана в хоризонтална линия. А от там и по добра визия после.

Разпределение на паната

Придържайки се към чертежа на помещението, вие можете да започнете да монтирате основните профили. Стараете се така да разпределете паната за да имате възможно най малко фира на материала. Избягвайте последните пана да са под 10см. Ако трябва отрежете малко от първият ред пана,и така ще се увеличи размера на последният ред пана.

Монтиране на основният профил

Монтирането на основният профил става според вашият чертеж.Той се монтира на 120см. от стената. Имайте предвид че не всички стени са идеално прави и това може да и подведе. Заради това проверете и в двата края на помещението да е на еднакво разстояние. Както в /точка 5/ се старайте да се придържате към идеалният квадрат. Когато основният профил е къс, той се съединява с друг основен профив чрез жлеб в края на двата профила.

Прикачване на окачвачи

Монтирайте на основният таван дюбел кука за окачвачите на 
основният профил. Куките трябва да бъдат успоредно над основният профил на разстояние не повече от 120см еда от друга. Вземете обикновена тел и вържете единият край на телта за куката, а другият край за основният профил. Чрез повдигане на профила , нагоре или надолу вие се стараете да нивелирате профила според маркиращият конец. След като основният профил се изравни в една линия с конеца стегнете в това положение телта. Направете същото със всички окачвачи.

Инсталиране на напречен профил

Инсталирането на напречните профили става чрез поставянето на единият край на напречният профил в специален отвор на другият профил. С притискане на двата профила един към друг те се заключват чрез специална щипка в края на профилите. Специалните отвори са разположени на равно разстояние един от друг по цялата дължина на основният профил. Инсталирането на следващият профил става на разстояние в зависимост какви пана сте избрали. Като между два основни профила се монтират напречни профили от 120см. на разстояние от 60см.един от друг. А между два напречни профила от 120см. са монтира профил от 60см. Повторете същите процедури докато завършите целият таван.

Поставяне на пана

Паната се поставят върху готовата конструкция. Паното се вкарва през отвора под лек ъгъл след което се поставя на желаното място. При добре направена конструкция паната трябва да влизат в отворите без никакво усилие. При невъзможност растерното пано да влезне свободно в конструкцията, не го натискайте силно. Паната са крехки и могат лесно да се счупят. При изрязването на крайните пана използвайте линия и макетен нож. Извършвайте монтажа на растерните пана с чисти ръце или ръкавици, за да избегнете замърсяването им.

9. Изисквания за опазване на околната среда:

9.1. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта спазва разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

9.2. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.  Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

II. Други изисквания

Възложителят няма да поеме никакви отговорности за работите, които не са извършени в съответствие с указанията на тези технически изисквания и може да откаже приемането на извършените работи.

Всяко отклонение от техническите изисквания, което се предлага от Изпълнителя, трябва да бъде представено в писмена форма до Община Перник за одобрение преди да се пристъпи към изпълнението му. Задължението за предварително съгласуване и одобрение на предлаганите отклонения от техническите изисквания се отнася за всички лица, които имат отговорности за осигуряване на безопасността при извършване на строително - монтажните работи.

Изпълнението на договора ще се извършва на етапи, в зависимост от техническата готовност на Възложителя за възлагане на изпълнението. За всеки отделен етап от изпълнението на договора, Възложителят съставя възлагателно писмо  за видовете и количество работи. Във възлагателното писмо се описват освен видовете работи и количество им, срокът за изпълнението им, цена на база единични цени от количествено стойностната сметка (КСС) и друга информация, необходима за изпълнение на видовете дейности.

Приемането на извършените работи по възлагателено писмо  се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора. За изпълнение и отчитане на дейностите, съгласно договора и възлагателните писма, за всички извършени видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж, ще се съставят АКТ образец 12 по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протоколи за действително извършени работи, като към тях се прилагат служебни бележки за извозените отпадъци на депото за не опасни битови отпадъци. Скритите работи да се документират и със снимков материал.