# Изх.№………………

………………………

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Предмет на поръчката:

„Основен ремонт на  НЧ„Съзнание” 1922, кв.Мошино – покрив, топлинно изолиране на външни стени и ремонт на вътрешни помещения.

ІІ. Обект и местонахождение:

Читалище „Съзнание” в кв.”Мошино, гр.Перник, ул.”Младен Стоянов”

ІІІ. Прогнозна стойност и срок за изпълнение на поръчката:

Прогнозната стойност на поръчката е 35000лв. с ДДС, срок за изпълнение - 30 календарни дни

ІV. Съществуващо положение:  Покривът е трискатен с дървена покривна конструкция,  която е значително компроментирана. Част от столиците са загнили и са проядени от насекоми и дървояди. Подложните столици са монтирани непосредствено върху тухлените зидове. Ребрата са изкривени, с различни сечения, като по-голяма част от тях са дялани, поради което не лежат в една равнинна плоскост. Покривната обшивка е от дъски, които са деформирани и в отделни зони са загнили.Дъските са ковани върху дървените ребра като са оставяни луфтове между нях, което е недопустимо. Снаждането на дъските не е върху ребрата, както е необходимо да бъде, а е извършено в зоната между тях.

Непосредствено върху дъсчената обшивка са монтирани керамични керемиди, като под тях не е поставяно дифузионно фолио и летвена скара. Голяма част от керемидите са в добро състояние и могат да се използват повторно. При недостиг на качествени керемиди, може да се използват такива, които се намират на съхранение в заградения двор до читалището. Ламаринените улуци, водосточни тръби и обшивки са ръждясали и загнили.

V. Видове работи и изисквания към изпълнението и влаганите материали:

- Видове работи:

1.1.Ремонтни работи по покрив:

- Разпокриване на целия покрив (демонтаж на керамични капаци, керемиди, дъсчена обшивка, водосточни тръби, улуци, челни дъски, дървени ребра и компроментирани участъци от покривната конструкция.

- Възстановяване на компроментираните участъци от покривната конструкция с импрегниран срещу насекоми и дървояди дървен материал.

- Монтаж на импрегнирани дървени ребра.

- Монтаж на лакирани челни дъски.

- Монтаж на импрегнирана дъсчена обшивка.

- Изкърпване на мазилки и шапки комини.

- Монтаж на безшевни улуци.

- Монтаж на водосточни тръби.

- Монтаж на надулучна пола и ламаринени обшивки.

- Монтаж на дифузионно покривно фолио.

- Монтаж на двойна летвена скара за керемиди.

- Монтаж на керамични керемиди.

- Монтаж на керамични капаци.

Извършването на оглед е задължително условие за участие в поръчката.

1.2. Завършване на ремонтните работи:

- Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, в т.ч. извозване на депо на разстояние до 10км. (количеството се доказва с представяне на фактура).

- Основно почистване на обекта след извършените СМР.

Всички видове ремонтни работи са описани по вид и количество в количествената сметка.

- Изисквания към влаганите строителни продукти:

2.1.Влаганите материали трябва да отговарят на следните изисквания:

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни.

2.2. Участникът описва вид, производител, и технически характеристики, съобразно изискванията на възложителя на следните материали:

- дървени греди

- летви за керемиди

- челни дъски

- крепежни елементи (за конструкция, обшивки, летвена скара, челни дъски)

- дифузионно фолио

- ламарина

Прилагат се сертификати за произход и качество, каталози, техническа и друга документация, доказваща съответствието им с изискванията на Възложителя.

2.3.По време на изпълнението всички влагани материали предварително се одобряват от възложителя по представена от изпълнителя мостра и документи, удостоверяващи

съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

- Изисквания към начина на изпълнение на работите:

3.1. СМР се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. При изпълнението на СМР участникът, избран за изпълнител, следва да спазва утвърдения от главния секретар на Народното събрание План за пожарна безопасност.

3.2.Строително – монтажните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в технологическа последователност, съгласно линейния график и организацията на строителната площадка, позволяваща на обитателите да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи.

Работите, свързани с шум, вибрации и др., се изпълняват без да се нарушава времето за почивка на обитателите. При необходимост може да бъдат прекъсвани за определени часове и дни, както и да се извършват в почивните дни, без това да променя общата стойност и срок на поръчката.

3.3.Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища и след приключване на всички дейности – основно да почисти местата където са извършени ремонтните работи.

3.4.Участникът описва подробно предлагания начин и последователност на изпълнение на работите при спазване на изискванията на възложителя.

3.5.Преди началото на строително-монтажните работи участникът, избран за изпълнител, разработва и представя:

а) линеен график за изпълнение на работите, с посочване началото на строително – монтажните работи и срок за предаването им, при спазване изискванията на възложителя.

б)  организационна схема в която участникът посочва изчерпателно звената, участващи в изпълнението на работите, техните функции, брой на ръководителите и работниците във всяко едно от тях, включително подизпълнителите.

Основни елементи и особености при направа на дървени покривни конструкции.

Предимствата на тези покривни конструкции са добрите качества на дървото като строителен материал, лесното и удобно изпълнение, сравнително ниската стойност. Основните недостатъци са горимостта на материала и опасността от гниене или от вредители по дървесината. Дървените конструкции са съставени от греди, талпи и бичмета. Различават се следните елементи на дървената покривна конструкция:

- Ребрата представляват наклонени греди с размери от 8х10 до 10х14см., които се разполагат от билото до капчуците през 50 – 80 см. осово разстояние. Ребрата поемат товарите от покриващите елементи и геи прехвърлят на столиците. Те са подпрени през не повече от 4,5м., а канзолната им неподпряна част до билото не може да надхвърля 2,5м.

- Столиците са греди, поставени успоредно на стрехите, т.е. перпендикулярно на ребрата, които подпират. Размерите им са от 10х12 д0о 14х16 см. Различават се горна (билна),

средна (междинна) и долна столица. Разстоянието между две успоредни съседни столици не може да надхвърля4,5м, мерено по наклона. Столиците стъпват на стойки или върху носещи елементи на сградата и се укрепват с клещи и паянти.

Стойки (попове) се наричат вертикалните или наклонени стълбове, които поддържат столиците през 3,5-4,50м. Размерите им са от 12х12 до 14х14см. Стойките предават товарите от столиците върху главната греда или върху носещата конструкция на сградата. Подобно на

столиците и тук се различават билна, средна и крайна стойка. Всички стойки се укрепват с клещи.

- Клещи се нарича укрепващият елемент, съставен от две успоредни талпи с размери 6х12 до 8х16см., който обхваща ребрата и стойките в близост със столицата. Те поемат опънни усилия, тъй като противодействат на деформации от натоварванията, които „разкрачват” конктрукцията.

- Паянтите са къси греди (1,0 – 1,50м.), поставени под ъгъл 45° между столицата и стойката. Те имат две задачи: укрепват покривната конструкция в надлъжна посока и скъсяват подпорното разстояние на столиците. Паянтите имат размери 10х12см.

- Главната (биндерната) греда свързва ребрата или долните столици, а на нея опират стойките. Тя се прави предимно при сгради с тавански гредоред и служи за прехвърляне на товарите от поповете върху съответните носещи конструкциина сградата и укрепва самата покривна конструкция. Има размери от 14х16 до 16х20см., ав някои случаи и повече.Когато сградата има стоманобетонна таванска конструкция, главната греда обикновено липсва, а нейните функции се поемат от плочата.

- Подкос (маказ) се нарича наклонената греда, която отвежда към главната гред част от товарите на стойката, така че да ги предаде по-близо до опорите. Имат размери от 14х16 до 16х18см.

- Противоветрови връзки се наричат талпите или гредичките, наредени косо на ребрата и свързани с тях. Те осигуряват надлъжната стабилност на на някои видове покриви.

Елементите на покривната конструкция се свързват помежду си чрез сглобки, зарязване и метални части (скоби, болтове, дюбели). Всички връзки от този вид не са корави, а ставни, т.е. позволяват завъртане под действие на товарите. За да се осигури пространствена стабилност на покрива, конструктивните елементи на покривната конструкция се свързват в триъгълници, които са недеформируеми в своите равнини.

При покривните конструкции със столици има обособени части, наречени ферми или биндери, които включват стойките, главната греда, подкосите и клещите, лежащи в една равнина, перпендикулярно на столиците. Фермите се разполагат през 3,50-4,50м. и подпират столиците. Над всяка ферма има двойка срещуположни ребра, които също могат да се считат като част от нея, понеже клещите ги захващат. Не всички покриви имат ферми, както и не всеки покрив съдържа пълен набор от елементите на покривната конструкция. В някои случаи ролята на фермите се изпълнява от други конструктивни елементи – носещи стени, рамки и др. Връзките между елементите на покривната конструкция са разнообразни, но могат да се сведат до следните случаи:

Просто допиране, осигурено с гвоздеи, болтове, скоби. Такива са връзките между две срещуположни ребравърху билна столица, между стойка и подложка.

Зарязване, при което двете части се стягат с болтове, скоби, шини. Зарязване се прави между ребрата и столицата, между клещите и всички съседни елементи.

Кулак (зъб). Такива са връзките на стойката със столицата  и с главната греда. Те се осигуряват със скоби, а при някои случаи – с шини и болтове.

Зарязване с кулак, което е характерно за връзки на елементи, срещащи се под остър ъгъл – главна греда с ребро и подкос, паянта със стойка и столица, стойка с подкос и др. Връзката се подсигурява с болтове, скоби, метални шини.

Сглобка „ножица”. Използва се при срещата на две ребра в билото, но без билна столица. Прихваната е с болт.

Странично зарязване, което може да бъде просто – при среща на две ребра, или „лястовича опашка” – за връзки, натоварени на опън (например клещите с реброто).

Приемане на извършените строителни дейности:

При изпълнение на СМР, преди започване и след приключване на всеки етап при спазване на технологията за отделните видове работи се проверява:

- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати.

- Свидетелства за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите.

- Качеството (деформации и влажност), както и напречните сечения на доставения дървен материал.

- Равнинноста на монтираните дървени ребра.

- Застъпването на материалите за покритие с тенекеджийските работи (улами, улуци, поли на улуци, обшивки и други).

- Връзките между конструктивните елементи.

- Закрепването на материалите за покритие на покриви към основата – отговарят ли закрепващите средства на изискванията.

- Наклонът на улуците.

- Протоколи и актове по време на строителството.

- ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Обхват на гаранцията:

Изпълнителят се задължава в съответствие с минимални гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи предмет на поръчката, да отстранява за своя сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок, след писмена покана от Възложителя, всички появили се дефекти и недостатъци  на изпълненото от него строителство.

Минимално изискване за доказване на техническите възможности:

- Участникът, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години – минимум 2 броя строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно:

Ремонт и изграждане на многоскатни дървени покривни конструкции.

МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Минимално изискване:

- Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва:

1.Ръчен циркуляр – 2бр.

2.Стационарен циркуляр – 1бр.

3. Платформа (автовишка) – 1бр.

4. Абкант – 1бр.

5. Гилотина – 1бр.

6. Заваръчен апарат – 1бр.

7. Фасадно скеле – минимум 100м2.

8.Пробивна техника – минимум 2бр.

9. Лекотоварни автомобили – минимум 2бр.

- В инженерно-техническия състав на участника за изпълнение на настоящата поръчка да са включени следните специалисти:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ –Висше/средно образование, квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта – СМР по изпълнение на хидроизолационни и тенекеджийски строителни дейности, изграждане и ремонт на дървени покривни конструкции..

- Минимум 8 човека строителни работници, отговарящи на изискванията за обезпечаване на посочените в техническата спецификация строително монтажни работи, притежаващи необходимите удостоверения за степен на квалификация за извършване на необходимите строителни дейности.

Отговорник по качеството: да  притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

- Координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Изготвил:……………

/инж.Борислав Панайотов/

# Text boxes

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К