ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО:	Обект : Канализация ул.Люлин

Местоположение:	 гр.Перник , Община Перник

ФАЗА:                            ТП

І.  Основание и цел на разработката

Основание  за възлагане изработване на проект за „Канализация ул.Люлин,е необходимостта от изграждане на битова и дъждовна канализация в частта на улицата  от ОТ 350 до ОТ 584.

Районът е застроен с масивни жилищни сгради и отвеждането на битовите води е проблем.

Проектът следва да се разработи съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

ІІ.Съществуващо положение

В посочената част от улицата няма изградена битова и дъждовна канализация.До ОТ 350 на ул.Люлин има изградена битова канализация от бетонови тръби ф300 мм ,а също така и дъждовна канализация от бетонови тръби ф600 мм

ІІІ.изходни данни и насоки на техническото решение

Изходни данни:

Целта на поръчката е изготвяне на технически проект за изграждане на улична канализационна мрежа по ул. Люлин и от  ОТ. 350 до  ОТ. 584. Дължината на участъка, който е предвиден за изграждане е около 540 m, като следва да се предвидят и необходимия брой сградни канализационни отклонения за всеки урегулиран имот в обхвата на проекта . Предвижда се новоизградената канализация да обслужва около 105 жители.

Водопроводът по улицата е подменен с РЕ ф110 /1,0 тръби

Забележка:	При  поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  предостави допълнителна информация, с която разполага.

- Основни изисквания:

Техническата документация  да се изготви  при     спазване на изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51/05.06.2001 г.).  Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, (обн. ДВ, бр. 72/13.08.1999 г);  Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи; Наредба № 4 условията и реда за присъединяване на потребителите и  за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, (обн. ДВ, бр.88/08.10.2004 г.) Да се вземат под внимание всички нормативни документи и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и съгласно спецификата на настоящия проект като напр. Норми за противопожарна и аварийна безопасност (обн. ДВ, бр.107/07.12.2004 г.), Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ,бр.124/23.12.1997 г. с изменения и допълнения) и др.;

- Новопроектираната битова и дъждовна канализация    да се предвиди за изпълнение от съвременни материали.

- Поради липса на геология в района,да се приемат сходни параметри на  изпълнени обекти в района

- Обем и съдържание на проекта:

- Проектът да се разработи във фаза „Технически проект

в следните части:

- Част “Водоснабдяване и канализация”

- Част „Геодезия”

Техническият проект по всички части  да съдържа  обяснителни записки, количествено-стойностни  сметки и чертежи, съгласно изискванията на Наредба № 4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Проектът трябва да се изработи в 4 екземпляра  на хартиен носител,а също и на електронен носител

Всички  въпроси и промени , възникнали в процеса на проектирането и неуточнени в настоящето задание  да се уточняват  с Възложителя.

Съгласувал:

инж. ВЛАДИСЛАВ КАРАИЛИЕВ

Зам.Кмет “Строителство и УТ”

инж. БОГОМИЛ АЛЕКСОВ

Директор/ гл.инженер  ДСИЕ

Изготвил:

Инж.Л.Симеонова

# Text boxes

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg