# Изх.№………………

………………

# Техническа спесификация

За Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник

# Предмет:

Частични и основни ремонти на плоски и скатни покриви, включително изграждане, и възстановяване на компроментирани дървени покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник

# Прогнозна стойност и срок на поръчката

Прогнозната стойност на процедурата без ДДС е 50 000,00 лв., за срок на изпълнение  1 /една / година.

Обект на поръчката и място на изпълнение – Общински обекти на територията на Община Перник

# Кратко описание и предмет на поръчката:

Строителните дейности ще включват следното:

# І.  Строителни дейности за скатни покриви с дървена покривна конструкция:

# 1. Демонтажни строителни дейности:

-   Демонтаж на керемиди, битумни керемиди и ламаринени плоскости.

- Демонтаж на дъсчени обшивки, ламаринени покривни обшивки от поцинкована ламарина, летвени скари за монтаж на глинени керемиди, дифузионни фолия под керемиди.

-  Демонтаж на улуци, водосточни казанчета, челни дъски, дървена ламперия по стрехи.

-  Раззиждане на комини

-  Разваляне на дървени покривни конструкции.

# 2. Монтажни строителни дейности:

-  Направа, възстановяване или укрепване на дървени покривни конструкции.

-  Импрегниране на вложения дървен материал.

- Възстановяване на тухлени зидове комини с единични плътни тухли, включително измазване с вароциментов разтвор

-  Монтаж на челни дъски.

-  Монтаж на дървена ламперия по стрехи.

-  Направа на дъсчени обшивки или обшивки от OSB плоскости с дебелини съответно 25мм,  21мм и 18мм

- Направа на ламаринени обшивки (комини, улами, надулучни и подулучни поли) от поцинкована ламарина или ламарина с ПВЦ покритие.

-  Монтаж на дифузионно покривно фолио под керемиди.

-  Направа на единична или двойна летвена скара за монтаж на керемиди.

-  Монтаж на нови и пренареждане на стари глинени керемиди.

-  Монтаж на битумни керемиди.

-  Монтаж на капаци (сух монтаж или чрез подмазване) и битумни капаци по била и ръбове.

-  Монтаж на снегозадържащи елементи по покривни скатове.

-  Монтаж на улуци и водозборни казанчета от поцинкована ламарина или ламарина с ПВЦ покритие.

-  Монтаж на ПВЦ улуци и водосточни тръби.

-  Почистване на улуци.

ІІ.   Строителни дейности за плоски покриви:

# 1. Демонтажни строителни дейности:

-   Демонтаж на ламаринени обшивки (шапки по бордове, обшивки комини, поли).

-   Демонтаж на компроментирани хидроизолационни мембрани.

-   Разваляне на компроментирани циментови замазки.

-   Раззиждане на комини.

-   Демонтаж на компроментирани воронки и барбакани.

-   Демонтаж на компроментирани водосточни и ветилационни тръби.

# 2. Монтажни строителни дейности:

-   Възстановяване на разрушени комини, включително измазване с вароциментов разтвор

-   Монтаж на пароизолация.

-   Монтаж на отдушници.

-   Монтаж на топлоизолация от XPS плоскости.

-   Направа на армирана циментова замазка с наклони.

-   Направа на холкери от циментова замазка.

-   Монтаж на воронки и барбакани.

-   Монтаж на хидроизолационни мембрани без и със посипка.

-   Полагане на течна, еластична хидроизолация.

-  Монтаж на ивици от хидрофобен шперплат върху бордове за мониране на ламаринени обшивки.

- Направа на ламаринени обшивки от поцинкована ламарина или ламарина с ПВЦ покритие (шапки върху бордове, обшивки комини).

СМР при изграждане и ремонти на скатни покриви:

# Изграждане на скатен покрив покрит с керемиди, с битумни керемиди, или ламаринени плоскости:

Покривните конструкции, на скатните покриви обикновено дървена. За изработката им се използва главно иглолистен материал – чам и бор. Обшивката на покривната конструкция се прави от дъски, дебели 2см.

Ширината им е до 15см. за да не се измятат и да не се изместват керемидите, а дължината им може да е различна. Коват се успоредно на стрехата. Обшивката на покрива може да се прави и от дървени плоскости като OSB или хидрофобен шперплат. Обшивката се кове върху греди, наковани перпендикулярно стрехата, наречени ребра. Правят се с различни размери, като най-подходящия размер е 10/10 и 8/12см. Разполагат се на разстояние 10см. от външната страна на комините. По всички ръбове и улами се поставя по една греда, на която лягат крайните ребра от съседните плоскости. Тези греди се наричат ръбови  (или маии) и улами и се правят с по-големи размери – 14/16см. Горната част на ръбовите греди образуват изпъкнал ъгъл а на уламите вдлъбнат ъгъл. Когато ребрата срещнат комин се правят весла. Срещащите се ребра от двете срещуположни плоскости, когато няма билна столица, се свързват чрез врязване едно в друго и се заковават с гвоздеи. Ребрата се подпират и заковават върху хоризонтални греди успоредни на стрехата, с размери 12/14 до 14/16см., наречени столици. Върху външните стени се поставят столици но с по-малки размери, които разпределят товара от ребрата равномерно по дължината на стената. Върху тухлените надзидове, където трябва да се монтират лежащите столици, трябва да има изграден стоманобетонов пояс. Връзката между столиците и пояса може да се изпълни чрез заложени в кофража фиби от арматурно желязо ф6,5 преди полагането на бетонната смес или чрез използване на анкерни дюбели.

Когато сградата е по-широка и дължината на ребрата по-голяма, столици се поставят по средата на ребрата  и на билото, наречени съответно средни и билни. Столиците понасят целия товар, който ребрата им подават. Предвиждат се конструктивни елементи – главни връзки (ферми), разположени перпендикулярно на стрехата, на разстояние 3,5 – 4,0м. една от друга. Те поемат чрез столиците цялото собствено тегло на покрива, заедно с натоварваненето от сняг и вятър и го предават на стените и носещите конструкции на сградата. Столиците се подпират и се насаждат върху вертикално поставени греди, наречени стълбове, с размери 12/12 до 14/14см. Стълбовете се укрепват с наклонени греди, наречени коси подпори. За да се предотврати огъването на столиците, от двете страни се поставят гредички, наклонени под 45 градуса, стъпващи косо на стълбовете и подпиращи столиците, наречени паянти.

Покривни покрития при дървени покривни конструкции.

Покривът предпазва сградата от атмосферни влияния. Следователно върху него трябва да се положи защитен пласт от материали, които не пропускат вода, осигуряват необходимата топлинна изолация и предпазват сградата от пожар. Този защитен пласт се нарича покритие. Покритията се  правят от отделни елементи – керемиди, етернитови плочи, метални листове, битумни керемиди и др. Те трябва да се разположи на здрава и равна плоскост, която да е в състояние понесе както собственото и тегло, така и натоварването от сняг и вятър.

При всички видове керемиди трябва да се осигури добра вентилация на пространството под тях, което улеснява изпарението на погълнатата от тях влага, както и на проникнала дъждовна вода. Затова под керемидите се изгражда двойна скара от летви – върху дъсчената обшивка успоредна една на друга и перпендикулярно на билото, най – често по продължение и над ребрата на покривната конструкция, се приковават летви със сечение 4х3 см. в посока от улука към билото. Напречно на тях се прави скара от успоредни на билото и улука летви със същото сечение, върху които лягат и се закрепват керемидите. Така между всяка двойка надлъжно на ската летви се образува въздушен канал, който осигурява свободната въздушна циркулация.

При наклони на покрива над 15 % ивиците от рулонни материали се полагат перпендикулярно на билото на покрива.  Рулото се развива отгоре надолу, като краищата му припокриват билото на 10-20 см. Полагането на листовете трябва да става с минимално забавяне, така че влагата да бъде изолирана. Да се осигурят временни покрития и дренаж според изискванията, за запазване на незавършените участъци от покрива сухи.

Да се прекъсва работата при тежки атмосферни условия, както и при продължително влажно време, освен в случаите, когато в работната зона има осигурен временен ефективен

покрив. В случай на неизбежно проникване на вода в строителната зона, незабавно се взимат ефективни мерки за намаляване и възстановяване на щетите. Всички материали за конструкцията и обшивките трябва да бъдат съпровождани със съответните сертификати за качество.

Покривни фолиа:

Успоредно на стрехата се разстила на ивици специално покривно фолио, преди да се закрепят летвите върху дъсчената обшивка. Фолиото изолира подпокривното пространство и го защитава от прах или сняг, а когато под керемидите проникне вода, то осигурява непреодолима преграда пред нея и спомага безпрепятственото и стичане и отвеждане в улука. Освен това фолиото трябва да е пропускливо за издигащите се с топлия въздух водни пари, т.е. да изпълнява функцията на дифузионна мембрана, която пропуска еднопосочно водните пари.

СМР при ремонти на плоски покриви:

# ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Хидроизолационната мушама е защитена от двете страни с полиетиленово фолио (дебелина мин. 3 мм) или от едната страна с полиетиленово фолио, а от другата страна с  минерална посипка (мин 4,0 кг/м2). Когато има минерална посипка, горната повърхност е покрита с равномерен слой естествени или цветни минерални шисти. В едната страна на мушамата има 8 см надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната. Тези хидроизолационни материали се характеризират с повишена устойчивост при високи температури. Основата - стъклен воал придава стабилност на размерите на мушамата, а нетъкания полиестерен текстил придава висока устойчивост на механични деформации, повишена способност за разтегляне и стабилност на размерите на мушамата. Използваните хидроизолационни мушами трябва да са усилени и да притежават необходимата еластичност при отрицателни температури до -20 градудуса. Преди полагане върху основата се нанася битумен грунд.

Битумните хидроизолационни мушами се полагат чрез газопламъчно залепване. За  това е необходима газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил маркуч (най -малко 10 м), мистрия със загръглени ръбове, нож и ръкавици.

(

Повърхността, върху която ще се полага материала трябва да е чиста, равна циментова замазка или изравнителен бетон, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини. Преди полагане трябва да се почисти прах, маслени остатъци и други.

(

В случай на наличие на стар покривен пласт, той трябва да се отстрани или да се извърши възстано вителен ремонт. Възстановителният ремонт включва отстраняване на всички налични мехури и гънки. Мехурът се разцепва, подсушава се и се залепва към повърхността.

(

Бетоновата повърхност трябва да се грундира. Това гарантира оптимално сцепление с основата.

(

След изсъхване на битумния грунд се пристъпва към полагане на материала. Преди полагането на модифицираните битумни хидроизолационни мушами трябва да се монтират всички водоприемници, отдушници, улуци и други.

(

При полагането на хидроизолационния материал не трябва да се отлепя от него защитното полимерно фолио - то се стопява при нагряване с горелка.

(

Преди залепването на всяко руло мушамата се поставя на място и се развива така, че да се получи застъпване на предшествуващите ивици с 80 мм в надлъжна посока и 150 мм в напречна.

(

Без да се размества рулото се навива от двата края и се залепва от средата към краищата, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия се зачиства за по-добро залепване.

Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото става като пчелна пита).

(

Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка.

При изпълнение на хидроизолация от два пласта, вторият се отмества спрямо първия на 50 см. Застъпванията не трябва да съвпадат с тези на предишните слоеве.

(

Не добре залепените места се обработват допълнително като внимателно се повдига припокриващия ръб с помощта на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата така, че да се получи водоплътна връзка.Никога не трябва да се поправят незалепените краища чрез нагряване на мушамата отгоре.Рулата да се разтоварват внимателно, без да се хвърлят на земята. По време на работа с материалите е абсолютно забранено да се пренасят рулата без поддържащ палет. Рулата, както единичните, така и палетизираните, трябва да се съхраняват във вертикално положение в един ред, за да се предотврати подбиването на краищата и смачкването на рулата. Нанасянето на грунд и лепила за залепване на хидроизолацията върху влажни повърхности не се допуска.

# ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

1. Материали: Поцинкована стоманена ламарина по БДС 4626-87, БДС EN 612:2005 с дебелина 0,5мм. и ламарина с ПВЦ покритие.

2.  Изработка: Тенекеджийските работи обхващат:

- ламаринените обшивки по бордовете на покрива. Ламаринената обшивка се застъпва поне 25см. с хидроизолацията на покрива, закрепва се към борда по предварително одобрен детайл.

Контрол на качеството: Изпълнението на тенекеджийските работи трябва да отговаря на изискванията на ПИПСМР (правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи) и да са изпълнени в преходната точка изискванията, и съгласно стандартите за работа с този вид материал.

При изпълнението на хидроизолационните работи да се спазват системните изисквания на производителя на системите/материалите.

При полагане на хидроизолации от битумни материали се допускат следните отклонения:

- неравности в повърхността на циментовата замазка – не по- големи от 3 мм.

- в дебелината на циментовата замазка:  ±3 мм.

- при наклон на основата до 2%: ± 0,5%

- в ширината на фугите в циментовата замазка: ± 3 мм.

- в дебелината на всеки слой от топло битумно лепило (грунд):  ±0.5мм.

Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да има якостта, предписана в изискванията на производителя на материала.

# Основата да е суха с относителна влажност не повече от 5%.

В основата не се допускат единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2 мм. Не се допуска полагането на хидроизолация преди изсъхването на грунда.

Замяната на предвидените  материали се допуска само при съгласие на инвеститора.

При оформяне на хидроизолация около отвори в основи и надосновни стени да се гарантира непрекъснатостта на хидроизолацията около монтажни и експлоатационни отвори за инсталации и инсталационни връзки в основите и в надосновните стени. Преди изпълнението Изпълнителят на изолационните работи да представи за съгласуване технологични детайли. Същите да бъдат координирани с Изпълнителите на инсталационните монтажни работи. Всички елементи, детайли и материали пристигащи на обекта да бъдат придружени с необходимите документи, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Не се допуска влагане на материали, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания или имат дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери, извън нормативно допустимите такива.

Изисквания за качество:

Качеството на строително – монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти.

При изпълнение на покривни изолации да се спазва Наредба №2 за  изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения. Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82, на по – нов или еквивалентен и методиките за съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория. Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качеството се извършва от упълномощена лаборатория.  Приемането на покривните покрития, както в отделните етапи на съответния вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното им завършване.

На приемане с акт за скрити работи подлежи основата, върху която се полага покритието на покрива, като се проверява:

При скатни покриви:

-   Сеченията на дървените греди за покривната конструкция.

-   Връзките между отделните елементи от покривната конструкция.

-   Равнинността на дървените ребра.

-   Наклона на монтираните улуци.

-   Ламаринените обшивки.

При плоски покриви:

-   Дебелината на покривната топлоизолация и дебелината на циментовата замазка.

-   Наклоните на замазките към отводнителните отвори (воронки и барбакани).

-   Техническите характеристики на хидроизолационните материали.

-   Равността на основата, върху която ще се полага хидроизолацията.

При окончателното приемане на покрива се проверява:

-  Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати.

-  Свидетелства за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите

и  протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

-  Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи

(когато е приложимо).

- Застъпването на материалите за покритие с тенекеджийските работи (улами, улуци,

поли  на улуци, обшивки и други).

- Закрепването и подреждането на материалите за покритие на покриви към основата –

отговарят ли закрепващите средства на изискванията.

- Наклонът на скатовете и улуците.

Материалите предназначени за изпълнението на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи, на по-нови или еквивалентни:

-  БДС 4543-82 – Ламарина студено валцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана

-  БДС 5176-75 – Ламарина черна. Студено валцувана.

-  БДС 4626-87 – Листове стоманени горещо поцинковани.

-  БДС 13726-76 – Стомана листова вълнообразна.

Не се допуска приемане на тенекеджийските работи които:

-  са закрепени с такива скрепителни средства или са в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата им.

- са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.

# ПОЧИСТВАНЕ

След завършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите.

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, със съответните нормативни документи и технологии за изпълнение.

# ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба No 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие

от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд приизвършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, представителят на Възложителя, изисква от Изпълнителя, при необходимост и съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя. По време на полагане на битумни смеси, работниците ползват работно облекло, определено с нормите по ТБТ. Абсолютно се забранява извършването на работи с електрожен и оксижен в близост до битумните смеси, както и паленето на огън, преминаване с горящи предмети, тютюнопушене и други пожароопасни действия. След приключване на работния ден на покрива, се свалят всички инструменти и предмети, създаващи опасност при падане. При работа по наклонени покриви и части от

сградата е задължително ползването на предпазни колани, нехлъзгащи обувки и обезопасено скеле. Задължително е обезопасяването от падащи предмети на зоната под работното място.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили

и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани

с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички

складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци,

замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него.

# ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /ако се налага/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи ще сеудостоверява с предаватлено –приемателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на Възложитеря и Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – Най ниска цена

# ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнени  на ремонтните дейности,  не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба No2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

Минимално изискване за доказване на техническите възможности:

- Участникът, трябва да е изпълнил през последните 5(пет)години, – минимум 2 броя строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: Изпълнение на хидроизолационни и тенекеджийски покривни работи. Ремонт и изграждане на дървени покривни конструкци.

МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Минимално изискване:

- Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва:

1. Автовишка до 15м. -  1бр.

2. Абкант – 1бр.

3. Гилотина – 1бр.

4. Газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил, маркуч (най малко 10м), мистрия със закръглени ръбове, нож и ръкавици -  2 бр.

5. Заваръчен апарат –  минимум 1бр.

6. Фасадно скеле -  минимум    100м2

7. Пробивна техника - минимум   2бр.

8. Ръчен циркуляр – 2бр.

9. Стационарен циркуляр – 1бр.

8. Лекотоварни автомобили -  минимум       2 бр.

9. Сглобяема стълба – 2 бр.

- В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата поръчка да са включени следните специалисти:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Висше/средно образование, квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта – СМР по изпълнение на хидроизолационни и тенекеджийски строителни дейности, изграждане и ремонт на дървени покривни конструкции..

- Минимум 8 човека строителни работници, отговарящи на изискванията за обезпечаване на посочените в техническата спецификация строително монтажни работи.

Отговорник по качеството: да  притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

- Координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Изготвил:………………

инж.Борислав Панаййотов

старши експерт отдел „СИ”

# Text boxes

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К