ОДОБРИЛ:_______________

Вяра Церовска

Кмет на Община Перник

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник”

Открита с Решение № .……/………..2019 г.

на Кмета на Община Перник

Съгласували:

инж. ВЛАДИСЛАВ КАРАИЛИЕВ

Зам.Кмет “Строителство и УТ”

инж. БОГОМИЛ АЛЕКСОВ

Директор/ гл.инженер  ДСИЕ

Галина Ганчева

Началник-отдел „Обществени поръчки“

Изготвил техн. част:

Инж.Л.Симеонова

Гл. експерт дирекция СИЕ

Изготвил документацията:

Адв. Рая Иванова

Външен експерт

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- ОБЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ

IІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ

2) ПРАВНО ОСНОВНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

3) ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

4) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. МОТИВИ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

5) ФИНАНСИРАНЕ

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1) ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ОБХВАТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ

2) МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4) ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

5) УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6) КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

7) ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

2) ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

3) КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

4)ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5) ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА ПРИ  ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА В И К  СИСТЕМИ

6) ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

5. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

2) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

4. ЗАПЕЧАТВАНЕ

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ:

6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

# РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЦИ

- Образец № 1 – Опис на представените документи;

- Образец № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

- Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

- Образец № 4 – Ценово предложение

- Приложение № 1 – Проект на договор

РАЗДЕЛ II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата обществена поръчка, по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кметът на Община Перник.

Адрес на Възложителя:

Община Перник

ПК 2300 гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1 А

тел.: 00359 76684220, 00359 76684275,

факс: 00359 076684273

Електронен адрес: https://pernik.bg/

Профил на купувача: http://pernik.bg/obshhestveni-porchki-profil-na-kupuvacha

2) ПРАВНО ОСНОВНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „публично състезание” по реда на чл. 176 – 181 от ЗОП.

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато публични възложители възлагат обществени поръчки с прогнозната стойност за строителство от 270 000 лв. до 10 000 000 без ДДС, те прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 на ЗОП.

В конкретния случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 118 640  (един милион сто и осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв.  без ДДС или  1 342 368 (един милион триста четиридесет и две хиляди и триста шестдесет и осем) лв. с ДДС.

Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, за възложителя не са налице основания да прилага друг вид процедура, освен избраната, която  в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства.

Освен това, така ще се защити обществения интерес, като от една страна се постигат най-добри условия за възложителя, от друга ще се насърчи конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на пропорционалност, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на Възложителя.

3) ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник ”

Настоящата обществена поръчка е с обект СТРОИТЕЛСТВО – проектиране и изпълнение на строеж, съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б” от ЗОП.

4) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. МОТИВИ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОРЪЧКАТА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции.

Мотивите за това решение са свързани с характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение дейности, които са взаимосвързани и са част от изпълнението на един общ обект, а именно: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник ” и разделянето им е както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката.

Функционално предназначение на отделните дейности и техническо им изпълнение не позволява разделяне им в отделни обособени позиции, тъй като това би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка.

Провеждането на подобен вид поръчки с идентичен предмет е изрично предвидено в Закона за обществените поръчки като възможност за съвместяването и на проектирането и на строителството в една процедура.

Дейностите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и в обем, позволяващ изпълнението им от един изпълнител.

Дейностите по строителството и съответно техническото предложение за изпълнението им са в пряка зависимост от проектирането и предвидените при изготвянето на техническия проект решения.

При възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител за изготвяне на проект и изпълнение на строителството, проектното предложение което ще изпълни проектантския екип на Изпълнителя, ще бъде максимално съобразено с техническия му капацитет и ресурс необходим за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, което ще допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на строителството.

Предвид обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, са систематично, икономически и технически неделими, евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни изпълнители би могло да доведе до различни начало и край на дейностите, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на обекта в експлоатация.

С възлагането на настоящата обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите дейности.

В настоящия случай, за възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие, и е технически и икономически неоправдано.

На следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването на цялостния обект на строителство.

Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

5) ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на обществената поръчка се извършва със средства от бюджета на Община Перник и от държавния бюджет - на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, предвидени за капиталови разходи по бюджета на министерството за 2019 г., програма 4. „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”.

На основание чл. 114 от ЗОП, договорът влиза в сила след подписването му, като изпълнението на дейностите по него следва да започнат след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати същия едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекто-договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено и в обявлението за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1) ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ОБХВАТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник ”.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните дейности:

ЕТАП 1

Дейност 1:  Проектиране във фаза „Технически проект“ за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник ”.

Проектът трябва да съдържат: част „В и К”, част „Геодезия“, част „Временна организация на движението”, част „План за безопасност и здраве“, част „План за управление на строителните отпадъци“ (съгласно чл. 156 б ЗУТ) и част „КСС“.

Изработване на Технически проект и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него:

Изготвяне и съгласуване с експлоатационните дружества и администрации Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и действащите нормативни документи - при необходимост.

Отстраняване за сметка на изпълнителя недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол, съгласно ЗУТ, включително и по време на СМР.

Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на СМР.

Дейност 2: Изпълнение на строително - монтажни работи на строежа – продължение на ЕТАП 1 и ЕТАП 2:

Изпълнение на СМР съгл. изготвения от изпълнителя и утвърден от възложителя Технически проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.

Доставяне и влагане в строителството на съответстващи на проекта и техните спецификации строителни продукти. Произведени и/или доставени строителни детайли/елементи вложени в строежа. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.

Отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и приемането му от възложителя /ако е приложимо/. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 	Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през мин. гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, съгласно чл. 160 от ЗУТ.

Строителството на водопровода обхваща два етапа.

Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на СМР:

Извършване контрол и консултации на строителната площадка относно съответствие на СМР с одобрения инвестиционен проект; Провеждане на срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта и комисии за съставяне на протоколи за етапното приемане на СМР;

Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи, при възникнала по време на строителството необходимост.

Възложителят предвижда поетапно изпълнение на договорните дейности, като Етап 1 включва изготвянето на технически проект и изпълнение на част от предвидените СМР, а Етап 2 – изпълнение на изрично посочените, останали СМР.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация – приложение към настоящата документация.

2) МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото на изпълнение на дейностите по предмета на настоящата обществена поръчка е: Република България, Община Перник, с. Драгичево и с. Рударци.

3) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на дейностите е по предложение на участника, който в своето „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”- Образец № 3 следва да предложи поотделно:

- срокове за проектиране - срок за изготвяне на технически проект в календарни дни и срок за изпълнение на СМР – Етап 1 и

- срок за изпълнение на СМР – Етап 2, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталацията в календарни дни, като:

Срокът за проектиране:

- Срокът за изготвяне на технически проект не може да бъде по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни и по-дълъг от 30 (тридесет), считано от датата на сключване на договора до изготвяне и предаване на техническия проект на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

В случай че, участник посочи срок за изготвяне на технически проект по-кратък от определения минимален срок от 20 календарни дни или по-дълъг от определения максимален срок от 30 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

- Срок за отстраняване на забележки от проектната разработка – съгласно предложението на участника, включващ времето за отстраняване на установените забележки от възложителя и окончателно предаване на Техническия проект за изграждане на строежа в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

Срокът започва да тече от деня следващ деня на уведомяване на Изпълнителя за отстраняване на забележки, и е до датата на Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемно – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на Техническия проект в пълен обем и качество с отстранени забележки по проектната документация, ако има такива.

Крайният срок на проектирането се счита датата на предаване на Възложителя на представения проект.

Срокът за изпълнение на СМР трябва да включва два етапа:

Етап 1: не може да бъде по-кратък от 70 (седемдесет) календарни дни и по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни;

Етап 2:  не може да бъде по-кратък от 95 (деветдесет и пет) календарни дни и по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни;

Посочените срокове включват времето от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Предложените срокове за изпълнение следва да бъдат  цяло число!

В случай, че участник посочи срокове по-кратки от минимално определените или по-дълги от максимално допустимите, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът на договора спира да тече за периода от предаване на ТИП и приемането му без забележки от Възложителя до откриването на строителната площадка.

Срокът на договора спира да тече при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, с подписване  на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.

4) ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 1 118 640  (един милион сто и осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лв.  без ДДС или  1 342 368 (един милион триста четиридесет и две хиляди и триста шестдесет и осем) лв. с ДДС, разпределена дейности, включени в нейния обхват, както следва:

| № | Дейност/вид разход | Стойност – лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | Етап 1 |  |
| 1. | Изготвяне на Технически проект и упражнен авторски надзор | 16 000 лв., в това число 14 400 лв. за проектиране и 1 600 лв. за упражняване на авторски надзор |
| 2. | Изпълнение на СМР - Етап 1 |  |
|  | Изпълнение на СМР | 352 000 лв. |
|  | Етап 2 |  |
| 3 | Изпълнение на СМР - Етап 2 | 750 640 лв. |
|  | ОБЩО | 1 118 640 лв. |

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение - Образец №4.

В стойността на договора за инженеринг се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля, както горепосочената максимална обща стойност на поръчката като цяло, а също така и на максималните стойности на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката.

Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката като цяло и/или на максималните стойности на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

5) УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема:

За изпълнение на Етап 1

а/ Първо плащане в размер на предложената от участника цена за изготвяне на Технически проект, платимо в срок до 30 календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за строеж и издаване на фактура за стойността на плащането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

б/ За строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник”, разплащането се извършва, както следва:

1. Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на изпълнение на СМР с ДДС за Етап 1, ще се извърши до 30 /тридесет/ календарни дни след издаване на разрешението за строеж, представяне на гаранция за авансово представените средства и фактура за стойността на плащането.

2. Междинни плащания в размер до 80 % от стойността на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР – Етап 1 - платими в срок до 30 календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Платеният аванс за изпълнение на СМР - Етап 1 следва да се приспадне от първото плащане за изпълнение на СМР – Етап 1.

3. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на СМР с констативен протокол.

За изпълнение на Етап 2

1. Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на изпълнение на СМР с ДДС за Етап 2, ще се извърши до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на гаранция за авансово представените средства и фактура за стойността на плащането.

2. Междинни плащания в размер до 80 % от стойността на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за СМР с ДДС за Етап 2, платими в срок до 30 календарни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на плащането. Платеният аванс следва да се приспадне от първото междинно плащане.

3. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол (Акт обр. 15 подписан от всички участници без забележки), съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора. Не се допуска подписване на акт обр. 15 при наличие на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др.

в/ За упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, разплащането се извършва, както следва:

1. Окончателно плащане в размер на договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Отчитането и приемането на упражнения авторски надзор се извършва с подписване на констативен протокол за присъствие на проектантите при изпълнение на обекта.

6) КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Всяка оферта, която отговаря на обявените от Възложителя условия и бъде допусната до разглеждане, ще подлежи и на оценка.

Настоящата обществена поръчка, в т.ч. и всяка от обособените позиции, се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта".

Определянето на „Икономически най-изгодна оферта” се извършва по критерия, посочен в  чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно: оптимално съотношение качество/цена.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОФ = П1+П2+ П3+П4+П5+П6+П7+П8 + П9 където:

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

| № | Показател | Тежест на показателя в оценката |
| --- | --- | --- |
| Техническа оценка |
| П1 | Срок за изготвяне на Технически проект за обекта | 10 т. |
| П2 | Срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 | 5 т. |
| П3 | Срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 | 5 т. |
| П4 | Организация за изпълнение на поръчката | 30 т. |
| Ценово предложение |
| П5 | Цена за изготвяне на Технически проект за обекта | 8 т. |
| П6 | Цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 | 12 т. |
| П7 | Цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 | 15 т. |
| П8 П9 | Цена за упражняване на авторски надзор Ценообразуващи показатели на СМР | 5 т. 10 т. |
| Общо |  | 100 т. |

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (посочени в образеца на техническото предложение), на Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.

На този етап, на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

| Показател П1 - Срок за изготвяне на Технически проект за обекта | Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = Сmin/Ссъотв x 10 Където: Сmin - най – краткият предложен срок за изготвяне на Технически проект за обекта Ссъотв – срок за изготвяне на Технически проект за обекта на оценявания участник |
| --- | --- |
| Показател П2 - Срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 | Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = Сmin/ Ссъотв x 5 Където: Сmin - най – краткият предложен срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 Ссъотв – срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 на оценявания участник |
| Показател П3 - Срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 | Оценката се определя съгласно формула: П3:: Оценка на показателя = Сmin/ Ссъотв x 5 Където: Сmin - най – краткият предложен срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 Ссъотв – срок за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 на оценявания участник |
| Показател П4 - Организация за изпълнение на поръчката | Организация за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на проектирането, упражняването на авторски надзор и строителството съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя. Показателят се изчислява по следния начин: |
| Показателят се изчислява по следния начин: |
| Организация за изпълнение на поръчката | Максимум 30 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. | 10 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чиетоизпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. | 15 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, упражняването на авторския надзор и строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на персонала за изпълнение на поръчката – проектиране и упражняване на авторски надзор и строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чиетоизпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация,работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката, включително представената организация следва да създава предпоставки, които да гарантират в най-кратки срокове да е възможно осъществяване на рехабилитация на пътя, по който се изгражда водопровода с цел ползването му по предназначение, в това число полагане на пътна настилка. | 30 точки |
| Показател П5 - Цена за изготвяне на Технически проект за обекта | Оценката се определя съгласно формула: П5: Оценка на показателя = Цmin/Цсъотв x 8 Където: Цmin - най – ниската предложена цена за изготвяне на Технически проект за обекта Цсъотв – предложената цена за изготвяне на Технически проект за обекта на оценявания участник |
| Показател П6 - Цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 | Оценката се определя съгласно формула: П6: Оценка на показателя = Цmin/ Цсъотв x 12 Където: Цmin - най – ниската предложена цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 Цсъотв – предложена цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 1 на оценявания участник |
| Показател П7 - Цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 | Оценката се определя съгласно формула: П7: Оценка на показателя = Цmin/Цсъотв x 15 Където: Цmin - най – ниската предложена цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 Цсъотв – предложена цена за изпълнение на СМР на обекта – Етап 2 на оценявания участник |
| Показател П8 - Цена за упражняване на авторски надзор Показател П9 – Ценообразуващи показатели | Оценката се определя съгласно формула: П8: Оценка на показателя = Цmin/Цсъотв x 5 Където: Цmin - най – ниската предложена цена за упражняване на авторски надзор Цсъотв – предложена цена за упражняване на авторски надзор на оценявания участник Обща тежест на Показател П9 – 10 т. Оценката се определя съгласно формула за всеки от ценообразуващите елементи: - часова ставка …........ лв./час - допълнителни разходи върху труда .............. % - допълнителни разходи върху механизацията .................... % - доставно-складови разходи ................... % - печалба .................... % |
| Означение | Показател – П9 - определя се от подпоказателите /ценообразуващи елементи/: | Тежест на подпоказателя в П9 в % |
| P1 | Средна часова ставка | 40 % |
| P2 | Допълнителни разходи върху труд | 35 % |
| P3 | Допълнителни разходи върху механизация | 10 % |
| P4 | Доставно-складови разходи | 8 % |
| P5 | Печалба | 7 % |
| Ще се оценява средното аритметично число на всеки от подпоказателите /ценообразуващите елементи/ за СМР Етап 1 и СМР Етап 2, като стойността се получава след като се съберат стойностите на съответния подпоказател /ценообразуващ елемент/ за Етап 1 и Етап 2 и получената стойност се раздели на 2 /две/ Обща тежест на подпоказателите във Показател П9: | 100 % |  |

| Подпоказател | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Средна часова ставка | Оценката на подпоказателя P1 се определя по формулата: където: СЧСmin - най - малката предложена стойност на средната часова ставка от всички оценявани оферти; СЧСсъотв – предложената стойност на средната часова ставка от съответния участник |
| Допълнителни разходи върху труд | Оценката на подпоказателя P2 се определя по формулата: където: ДРТmin - най - малката предложена стойност на допълнителни разходи върху труд от всички оценявани оферти; ДРТсъотв – предложената стойност на допълнителните разходи върху труд от съответния участник |
| Допълнителни разходи върху механизация | Оценката на подпоказателя P3 се определя по формулата: където: ДРМmin - най - малката предложена стойност на допълнителни разходи върху механизация от всички оценявани оферти; ДРМсъотв – предложената стойност на допълнителните разходи върху механизация от съответния участник |
| Доставно-складови разходи | Оценката на подпоказателя P4 се определя по формулата: където: ДСРmin - най - малката предложена стойност на доставно-складови разходи от всички оценявани оферти; ДСРсъотв – предложената стойност на доставно-складови разходи от съответния участник |
| Печалба | Оценката на подпоказателя P5 се определя по формулата: където: Пmin - най - малката предложена стойност на печалба от всички оценявани оферти; Псъотв – предложената стойност на печалба от съответния участник |

Комисията прилага горепосочената методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти.

Комисията класира участниците като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КОФ).

7) ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, преведена по сметката на Възложителя - община Перник:

Банка: ЦКБ АД, Клон Перник,

IBAN:BG 36 CECB 9790 3360 8793 00,

BIC:CECBBGSF;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията за предоставяне на гаранцията за изпълнение, както и условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

8. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

За извършване на авансово плащане по договора за обществената поръчка, избраният Изпълнител предоставя Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 30% (тридесет процента) от Цената за изпълнение на СМР по договора в лв. с ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на издаване на разрешение за стоеж и след представяне на Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане, за всеки от етапите на изпълнение на СМР – ЕТАП 1 и ЕТАП 2.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране, като Възложителят може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок, за ЕТАП 1, както и за ЕТАП 2.

Гаранцията за авансово плащане за всеки от етапите за изпълнение на СМР се освобождава след приспадането им от междинните плащания.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се предоставя в една от следните форми:

1. Парична сума в размер, равен на стойността на авансовото плащане в лв. с ДДС, преведена по сметката на Възложителя (администрацията на община Перник): ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360;

2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане в полза на Възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя), покриваща пълния размер на аванса в лв. с ДДС, обезпечаваща задължението на Изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията, посочени в него;

3. Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава предоставения аванс в лв. с ДДС, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията, посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката следва да покрива пълния размер на аванса в лв. с ДДС и риска от неизпълнението на задължението по договора на Изпълнителя да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора. В тези случаи, дължимата по застраховката премия следва да бъде изцяло платена.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Съществуващо положение

Селата Драгичево –Рударци-Кладница се обслужват от третокласен републикански път III-1003.

С оглед разположението им, по същия е изграден разпределителен водопровод от азбестоциментови стоманени и чугунени тръби преди повече от 60-70 години, които осигуряват водоснабдяването.

Водопроводът е морално и технически остарял и дава непрекъснати аварии.

В резултат на непрекъснатите разкопавания, пътят не е в добро техническо състояние, което налага пълната му рехабилитация.

За целта е необходимо изготвяне на проект и рехабилитация на съществуващите водопроводи в обсега и извън населените места.

- Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на следните дейности:

Дейност 1:  Проектиране във фаза „Технически проект“ за обект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник ”.

Проектът трябва да съдържат: част „В и К”, част „Геодезия“, част „Временна организация на движението”,  „План за безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъци“ и КСС.

Изработване на Технически проект и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него:

Изготвяне на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и действащите нормативни документи.

Отстраняване за сметка на изпълнителя недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол, съгласно ЗУТ, включително и по време на СМР.

Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на СМР.

Дейност 2: Изпълнение на строително - монтажни работи на строежа – на два етапа:

Изпълнение на СМР съгл. изготвения от изпълнителя и утвърден от възложителя 	Технически проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.

Доставяне и влагане в строителството на съответстващи на проекта и техните спецификации строителни продукти. Произведени и/или доставени строителни детайли/елементи вложени в строежа. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.

Отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и приемането му от възложителя /ако е приложимо/. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 	Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през мин. гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта.

Строителството на водопровода обхваща два етапа.

Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на СМР:

Извършване контрол и консултации на строителната площадка относно съответствие на СМР с одобрения инвестиционен проект; Провеждане на срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта и комисии за съставяне на протоколи за етапното приемане на СМР;

Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи, при възникнала по време на строителството необходимост.

Възложителят предвижда поетапно изпълнение на договорните дейности, като Етап 1 включва изготвянето на технически проект и изпълнение на част от предвидените СМР, а Етап 2 – изпълнение на изрично посочените, останали СМР.

3. Проектно решение

Проектното решение да предвиди рехабилитация на водопровода по пътя Драгичево-Рударци-Кладница, с  РЕНD  тръби 1,0 м Ра, както следва:

Ф 90 мм с L= 1185 м

Ф110 мм с  L= 505 м

Ф125 мм с  L =50 м

Ф160 мм с L=2000 м

Ф 200 мм с L=560 м.

Общата  дължина  на водопровода е 4300 м.

Общ брой на отклоненията 252 бр.

4. Кратко описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва Етап 1:

- изготвяне на технически проект за обект: Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”, Община Перник.

Проектът следва да предвиди етапно изпълнение.

Строителството  на водопровода, обхващащ Етап 1, като включва :

- рязане  на асфалтова настилка;

- изкоп за полагане на водопровод;

- полагане на водопровод  в пясъчна подложка;

- връзка със съществуващ  водопровод  по прилежащите улици;

- направа на СВО;

- обратно засипване на изкопа със скална маса,без възстановяване

СМР работи 2-ия  етап

-рязане  на асфалтова настилка

-изкоп за полагане на водопровод,

-полагане на водопровод  в пясъчна подложка

-връзка със съществуващ  водопровод  по прилежащите улици

-направа на СВО

-обратно засипване на изкопа със скална маса,без възстановяване .

Срокът за изготвяне на технически проект не може да бъде по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни и по-дълъг от 30 (тридесет), считано от датата на сключване на договора до изготвяне и предаване на техническия проект на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Първият етап за строителство, с дължина 1 740   м  обхваща участъците както следва:

От път I-6 ОТ 384-383  до края на регулацията на с. Драгичево ОТ 261 /ул. Кракра/

РЕФ125     L =50м

РЕФ110 	L =180 м

РЕФ90        L=250 м

От землищната граница между с. Рударци и с. Мърчаево -

през ОТ2 до ОТ 9  - L= 935 м. РЕФ 90/1,0

От   ОТ 9  до  ОТ 604  с. Рударци  - L=325 м  РЕФ110/1,0

Водопроводни отклонения 137 бр.

Срок на изпълнение – не малко от 70 (седемдесет) календарни дни и не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни

Оставащата дължина от водопровода около 2560 м, да се предвиди като 2-ри етап за изпълнение в проекта.

От ОТ 604 до ОТ 405 – края на ул.Черни връх L=2000 м Ф 160

От ул. Черни връх ОТ 438 до ОТ 405  = 560 м ф 200

Водопроводни отклонения 115 бр.

Срок на изпълнение – не по-малко от 95 (деветдесет и пет) календарни дни и не не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни

Важно:

1. Определените дължини са ориентировъчни, точното определяне ще се осъществи при изготвяне на Техническия проект

2. Уличният водопровод в участъка между с. Драгичево и с. Рударци да се предвиди в частта на пътното платно от землището на с. Рударци

5. Технически изисквания на възложителя

При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

Проектните работи трябва да са съобразени с предмета на поръчката като се предвиди етапно изпълнение.

Проектът да се съобрази с изисквания за строителство на водопровод  по  републикански път трети клас.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Представената организация следва да създава предпоставки, които да гарантират в най-кратки срокове да е възможно осъществяване на рехабилитация на пътя, по който се изгражда водопровода с цел ползването му по предназначение, в това число полагане на пътна настилка.

СТРОИТЕЛСТВО

Земни Работи

Изкопни работи

„Изкопните работи" представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата.

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни инфраструктури, като други тръби и кабели.

В случай, че по време на изкопните работи изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на Електро-разпределителното дружество.

Всички пресичания и приближавания до съоръжения на оператора следва да се осъществяват съгласно съответните наредби.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците, подходи към сгради и други имоти.

Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на пешеходците, ако се налага, според нуждите.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите.

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да бъдат съответно укрепени, където е необходимо. 	Изкопите могат да се укрепват плътно, например с инвентарни платна с обтегачи, постигащи ефекта на плътното укрепване.

Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой с дебелина 100 мм.

Обратна засипка на  изкопи

Не трябва да се извършва обратна засипка докато от изкопа не се отстранят всички ненужни материали.

Траншеите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Възложителя.

Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на електроразпределителните дружества, изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство на фирмата с цел осъществяване на проверка и измервания.

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено и по начин, който ненарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите.

Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията.

Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не по-дебели от 200 мм.

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 мм.

Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване .

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с  камъни,  скални парчета  или други твърди предмети.

Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка.

След засипването им, изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на договора.

След засипка, полученото нормално слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво.

Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново канала, както се изисква от стандартите.

Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на тръбопровода или шахтата се счита за включено в офертата на изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя на обекта.

Същите ще се извозват на определени от възложителя места.

Извозването на земните маси/да се  извършва въз основа на допълнително разрешително, издадено от възложителя, като за депонираните земни маси изпълнителят няма да заплаща допълнителни такси.

Преди извършването на обратната засипка да бъдат извършени всички проби за изправност на водопровода.

Монтажни работи

Водопроводната мрежа ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност PEHD тип 100 за  PN 1,0 МРа.

След направа на изкопа, което трябва да става при спазване на всички правила по безопасност на труда, тръбите се полагат върху пясъчна възглавница.

Поради тяхната способност да се огъват лесно, добре е преди спускането им в изкопа, основата предварително да е подготвена и нивелирана по профила.

Така ще се постигне проектния наклон, без създаване на допълнителни напрежения в тръбите. След полагането им се пристъпва към засипване с пясък на 20 см над темето.

С това се постига предпазване на тръбите от повреди, предизвикани от остри камъни и други.

Освен това, така се осъществява темпериране на водопровода до постоянната температура на изкопа, с което се получава постоянна дължина преди връзките му със стоманените фасонни парчета.

След като се направят предвидените изпитания за водоплътност, се пристъпва към   останалото засипване на водопровода, до нивото на пътната част, се извърши със скална маса.

Връзките на тръбите и присъединителните части ще се изпълняват на челна заварка или свързващи водопроводни части.

За да се осъществи  заваръчно свързване (челно или чрез електромуфи), трябва да се разполага със специална заваръчна машина.

Краищата на тръбите или тръбното съединение се пристягат със скоби, като са свързани с хидравлично устройство, посредством което заваряваните челни страни се придвижват една към друга. Тръбите и челата им се почистват и фрезоват, за да се допират плкътно една към друга. Регулируем нагревателен елемент осигурява необходимата топлинна енергия за заваряваните повърхности. След отстраняване на нагревателния елемент тръбните краища, приведени до температурата на заваряване се свързват челно при определено налягане и след предварително зададено време, без влагане на допълнителен материал, завършва изпълнението на заварката.Челните заварки се извършват извън изкопа, като тръбите се поставят на подвижни ролкови    опори, така че тръбите да не се нараняват външно и да могат лесно да се придвижват при следваща заварка.

Времето за загряване и притискане на тръбите е различно и зависи от диаметъра, дебелината и др., поради което за да бъде изпълнена качествено челната заварка, трябва да се спазват указанията на производителите на тръбите и от фирмата производител на машината за челни заварки.

5. Приложими стандарти и нормативна уредба при  проектиране и изграждане на В и К  системи

Приложимо законодателство и нормативна база

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка изпълнителят следва да спазва Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по конкретната обществена поръчка, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на обществена поръчка, в това число:

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

Закон за устройство на територията;

Наредба №:2 за проектиране ,изграждане  и експлоатация на водоснабдителни системи

Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

6. Допълни изисквания:

Участниците оферират отделно стойност за

- ЕТАП 1 - проектиране, стойност за авторски надзор, стойност за изпълнение на СМР – за Етап 1 и

- ЕТАП 1 - стойност за изпълнение на СМР – за Етап 2 и обща стойност за обекта.

Цената за проектиране не може да бъде повече от 5 % от цената за строителство.

Общата цена за авторски надзор не може да бъде повече от 10% от цената за проектиране.

Изпълнителят следва да предаде проекта в оферирания срок на Възложителя, за одобрение и съгласуване. След отстраняване на евентуални пропуски и забележки, Изпълнителят подготвя подробни количествено-стойностни сметки за всички видове работи, които ще се изпълняват по време на строителството с оферираните ценообразуващи елементи.

В единичните цени на видовете СМР от количествено-стойностните сметки да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретен вид СМР до окончателното му завършване.

В случай, че в единичната цена не са включени цени за съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят задължително да включи в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на строителния обект и строителната площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради и др., като и разходи за такси при изпълнение. Тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя.

Гаранционните срокове да съответстват на посочените в Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълнителят представя линеен график за извършване на строителството по видове СМР и подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност на отделните видове работи.

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

1) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. Общи изисквания

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

4. Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да е видна следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистриран и бъде определен за изпълнител на дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

9. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4  от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му;

в/. когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

г/. В случаите по т. а/., б/., в/., когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

10. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на следните основания:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

- ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите по т. 2.2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по  т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

Основанията за отстраняване по т. 1 и т. 2 се прилагат до изтичането на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 	Основанието  по т. 5, предложение първо се прилага до изтичане на три години от датата на влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по по т. 5, предложение първо. Основанието по  т. 6 – три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по  т. 6.

Условията на т. 2.1 по - горе се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

2.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 2.6, подточка 4 се отнасят за лицата посочени в т. 2.2. и т. 2.3.

Условията на т. 2.6 по - горе се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за обществената поръчка.

2.3. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице национални основания за отстраняване, а именно:

А). осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

Б) нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

В). нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

Г). наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

Д). наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;;

Е). обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

Както и:

1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

1. предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

2. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;

4) участници, които са свързани лица;

5) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

3. Критерии за подбор, отнасящи се до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците

1. Участникът в обществената поръчка трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за IV група, втора категория строежи, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) във вр. чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а за участници чуждестранни лица - в  аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването относно годност за упражняване на професионална дейност, като попълва раздел А: „Годност“  в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). С декларираната в ЕЕДОП информация, участникът представя информация относно вписването в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, както и дали съответните документи, удостоверяващи регистрацията са на разположение в електронен формат. Посочва се уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация; точни данни за идентификация на същия, обхват на регистрацията и период на валидност.

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Доказване:

При сключване  на договора за обществена поръчка възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.

За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

4. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическо и финансово състояние на участниците

1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ за лицата, които ще осъществяват проектирането, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимално покритие в размер на минималните застрахователни суми за строежи за IV група, втора категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, определени с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимално покритие в размер на минималните застрахователни суми за строежи IV група, втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, определени с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна застраховка, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Удостоверяване:

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критериите за подбор по т. 1 и т. 2 само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т.5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица).

Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането и/или строителството.
	Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани с проектирането и/или строителството.
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП –

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането" и „Професионална отговорност в строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с изискуемото покритие съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на ЕС или в страна по Споразумението за ЕИО, освен ако документът вече не е бил предоставен на възложителя или му е служебно известен, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки – по арг. от чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

В случай, че срокът на валидност на полицата/ите изтича до датата на подписване на договора, се представя и заверено копие на новата застрахователна полица/ци.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5. Критерии за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности на участниците

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

За „сходни с предмета и обема на поръчката” се приемат дейности, свързани с изготвяне на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/2001г. за изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4000 м.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в т.1б от Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на информация за услугата с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. С ЕЕДОП се предоставя информация за възложителя на услугата, конкретно определен период на изпълнение на дейностите, описание на дейността и обема й.

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква Списък на услугите, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочени стойности, дати и получатели, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под дейности „сходни с предмета и обема” на обществената поръчка следва да се разбира – строителство по изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4000 м.

Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид, № и дата на съответния документ!

Горепосочените минимални изисквания по т. 1 и т. 2 могат да бъдат покрити и ако участникът докаже, че има опит в изпълнение на строителство (инженеринг или проектиране и изпълнение на СМР), с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходни с предмета и обема” на обществената поръчка следва да се разбира инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) по изграждане и/или реконструкция и/или подмяна и/или екв. дейност на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с дължина мин. 4000 м.

Забележка: Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършен инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) на водоснабдителна инфраструктура заедно или поотделно, с един или няколко обекта.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в т.1а от Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. С ЕЕДОП се предоставя информация за възложителя на строителството, конкретно определен период на изпълнение на строителните дейности, описание на дейността и обема на строителството.

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

3. Участникът следва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум:

А) Ръководен състав, който ще отговаря за разработване на проектната документация, както следва:

а) Проектант по част „В и К” - 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „В и К” или „Хидроинженерство”, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);  с пълна проектантска правоспособност;

Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „В и К“ в най – малко 1 (един) изработен технически проект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

б) Проектант по част „Геодезия” - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография” или „Земеустройство”, или „Геодезия”, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); с пълна проектантска правоспособност;

Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на полско-измервателни работи в най-малко 1 (един) изработен технически проект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

Б). Ръководен състав, необходим за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, както следва:

а). Ръководител на строежа - 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „В и К” или „Строителство на сгради и съоръжения”, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на най – малко 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

б) Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или лица със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф.квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по минимум 5 години;

в) Инженер В и К - 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „ВиК мрежи и съоръжения”, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „В и К“ в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на В и К системи и комуникации във водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

г). Инженер геодезист - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография” или „Земеустройство”, или „Геодезия”, или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности); Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско – измервателни работи в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

д). Специалист по безопасност и здраве (БЗ) - 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.

Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

е) Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството - 1 (един) брой – Висше/средно образование или еквивалент.

Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за изпълнение на ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, и/или на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната.

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!

За „изпълнен обект“ се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вид, № и дата на съответния документ!

ВАЖНО! Съвместяване на лицата от двата екипа – „екип за изпълнение на проектирането и осъществяване на авторския надзор“ и „екип за изпълнение на строителството“ не се допуска!

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствието с горните изисквания се декларира в Част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т.2 от ЕЕДОП. С ЕЕДОП се предоставя информация относно образователната квалификация на предложените експерти (в т.ч. учебно заведение, където е придобита квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитата квалификация и период на обучение), както и информация за придобития опит по периоди, заемани длъжности, работодатели и т.н.

- За отговорника по контрол на качеството -  валиден документ /удостоверение, сертификат/ за преминат курс за осъществяване на контрол по качеството на изпълнението на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ), за специфичния опит се посочва организацията, работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността, описание на длъжностните задължения и конкретно посочване на периода, в който е заемана описаната длъжност, описание на обекта за който лицето е упражнявало функцията отговорник по контрола на качеството.

- За координатора по безопасност и здраве - валиден документ /удостоверение, сертификат/ за преминат курс - да е преминал курс на обучение по безопасност и здраве при работа в строителството, за специфичния опит се посочва организацията, работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността, описание на длъжностните задължения и конкретно посочване на периода, в който е заемана описаната длъжност, описание на обекта за който лицето е упражнявало функцията координатор/отговорник по безопасност и здраве.

Доказване:

При сключване  на договора възложителят изисква Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката и на членовете на ръководния и технически състав, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

4. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, минимум, както следва:

• Багер-1 бр.;

• Багер с чук-1 бр.;

• Самосвал – 2 бр.;

• Трамбовъчна машина – 1 бр.;

• Помпа за изпомпване на вода – 1 бр.;

• Миничелен товарач – 1 брой;

• Машина за беизкопно полагане на тръби /къртица/- 1 бр.;

• Машина за рязане на асфалт – 1бр.;

• Машина за челна заварка на полиетиленови тръби -1 бр

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствието с горните изисквания се декларира в Част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т.9 от ЕЕДОП.

Доказване:

При сключване  на договора възложителят изисква Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

2) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. Условия за валидност

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване на съответната оферта и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят може да изиска от Участниците да удължат срока на валидност на офертите си, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност или след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

2. Съдържание на офертите

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Перник, пк 2300, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1а. Върху опаковката участникът посочва:

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

3. Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие.

Указание за подготовка:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (е-ЕЕДОП) - Образец № 2; При участник-обединение, което не е юридическо лице, е-ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Важно! Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б.„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид.

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за процедурата с останалата документация за обществената поръчка в следните формати:

- Като съставен от Възложителя образец на ЕЕДОП с Информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от Европейската комисия (ЕК), под формата на генериран файл (espd-request), във формат *.xml (подходящ за компютърна обработка).

- Като образец на ЕЕДОП във формат *.doc, изтеглен от официалната интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП ).

Участниците могат да изберат и свалят един от двата горепосочени формати, като:

При избор на формат *.xml, следва да използват Информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, осигурена от ЕК, която може да се открие чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги - Електронни услуги на ЕК, както и директно на интернет адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. В нея следва да заредят предоставения от Възложителя файл във формат *.xml, да попълнят необходимите данни и да го изтеглят и запазят във формати *.pdf и *.xml. Възложителят приема завършения ЕЕДОП в *.pdf формат, който следва да е подписан с електронен подпис от съответните лица.

При избор word формат. следва да попълнят необходимите данни в ЕЕДОП и да го преобразуват в нередактируем формат (например *.pdf или еквивалент), след което съответните лица да го подпишат с електронен подпис и представят на Възложителя.

Участниците след като изтеглят и попълнят е-ЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията на Възложителя, следва да го подпишат с квалифициран електронен подпис.

Възложителят приема е-ЕЕДОП само по някои от следните начини:

а)	приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата.

б)	предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП.

Важно! При избран начин по буква ”б” документът следва да е снабден задължително с електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Като приложение към документацията следва да бъде представен документ - декларация, в която да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.

Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:

Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).

Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат.

Файлът, съдържащ документът да не е заразен с вируси, както и не трябва да съдържа макроси или изпълним програмен код.

Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Указание за подготовка:

1) Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

1.4) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

3) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, което се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

5.Оферта, която съгласно чл.39, ал.3 от ППЗОП, съдържа:

5.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 3;

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка се представя в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице, на хартиен и електронен носител във формати Word и PDF.

5.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

6. Съдържание на Плик „Предлагани ценови параметри“:

  - Ценово предложение (Образец № 4);

Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка се представя в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице, на хартиен и електронен носител във формати Word и PDF.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с офертата.

Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Указания за изготвяне на Ценовото предложение:

Ценовото предложение трябва да съдържа цена за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка в лв. без ДДС, разпределена, както следва:

Етап 1

Цена за изпълнение на проектирането (Изготвяне на технически проект) в лв. без ДДС.

Цена за изпълнение на авторски надзор - в лв. без ДДС;

Цена за изпълнение на строително-монтажни работи – Етап 1 - в лв. без ДДС;

Етап 2

Цена за изпълнение на стропително-монтажни работи – Етап 2 - в лв. без ДДС;

За видовете СМР и дейности в Ценовото предложение се посочват елементите на ценообразуване, както и за видове СМР и дейности за които няма предложени единични цени:

- часова ставка					…………….лв./час;

- допълнителни разходи върху труд            	………………%;

- допълнителни разходи върху механизация	………………%;

- доставно - складови разходи			………………%;

- печалба						………………%.

4. Запечатване:

Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания се запечатват по реда, посочен в т. 2 „Съдържание на офертата“ по-горе.

Върху опаковката участникът посочва:

наименование на участника, включително на участниците в обединението, когато е приложимо, наименование на поръчката, за която участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както следва:

ДО ОБЩИНА ПЕРНИК гр. Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В Наименование на обществената поръчка „.............................................................................” [посочва се наименованието на обществената поръчка], Наименование на Участника: ……………. Участници в обединението: ………………(когато е приложимо) Адрес за кореспонденция: ……………….. телефон, факс, ел. адрес: ………………….

5. Изисквания към документите:

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

6. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти:

Офертите се представят в деловодството в сградата на община Перник                                                                          гр. Перник 2300, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

# РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.

2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка.

3. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателните документи до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок.

4. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

5. Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

6. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Пълно описание на предмета на поръчката

4. Документацията за участие;

5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

6. Техническа спецификация;

7. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЦИ

# Text boxes

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ; 	 тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К