Техническа спецификация

изготвяне на ПУСо и пбз за общински обекти

I. Предмет:

Изготвяне на ПУСО и ПБЗ за Общински обекти

II. Прогнозна стойност и срок на поръчката

Прогнозната стойност на процедурата без ДДС е до 20 000,00 лв., за срок на изпълнение  3/три/ години.

ІІІ. Обект на поръчката и място на изпълнение – обекти на територията на Община Перник

ІV. Кратко описание на обекта и обема на поръчката:

В изпълнение на разпоредбите на чл. 156б, (1) от ЗУТ, Община Перник обявява настоящата обществена поръчка с обхват изготвянето на „План за безопасност и здраве“ (ПБЗ) и „План за управление на строителни отпадъци“ (ПУСО) за общински обекти. Предмет на поръчката е изготвяне на ПБЗ и ПУСО преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по изграждане или премахване на строежи или при основен и текущ ремонт.  Изпълнителя следва да разграничи и специализира следните видовете ПБЗ и ПУСО:

- новостроящи се сгради на територията на Община Перник;

- основен и текущ ремонт на територията на Община Перник;

- премахване на незаконно изградени и/или опасни сгради или части от тях на територията на Община Перник.

V. Възлагане и приемане на услугата.

Възлагането ще става с възлагателно писмо до изпълнителя за всеки отделен обект с ясни и точни указания какви видове дейности ще се изпълняват, техните количества и необходимите изисквания съгласно техническата спецификация, неразделна част от договора.

Приемането на изготвените проекти ще се извършва чрез приемо – предавателен протокол между изпълнителя  и представител на възложителя. При констатиране на пропуски от страна на изпълнителя при изготвяне на съответните проекти се съставя двустранен протокол, в който се упоменават пропуските и забележките.

VI.Минимални изисквания към проектантския екип

1.Минимални изисквания към проектантите , изготвящи проекта по част „ПБЗ“:

1. Опит на участника – Участникът трябва да докаже опит в проектирането на:

- проект/проекти за новостроящи се сгради/съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

- проект/проекти за ремонт на съществуващи сгради/ съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

- проект/проекти за разрушаване на съществуващи сгради/ съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

2.Проектантът да бъде с висше образование , образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, инженер със спец. ТС , ССС  или еквивалент с опит по специалността мин. 5 г. и удостоверение от КИИП за ППП или правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др;

3.Удостоверение за завършен курс за ПБЗ или Курс за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Избрания за изпълнител участник следва да предостави изискваните по-горе документи по т.1, 2 и 3.

2.Минимални изисквания към проектантите , изготвящи проекта по част „ПУСО“:

1. Опит на участника – Участникът трябва да докаже опит в проектирането на:

- проект/проекти за новостроящи се сгради/съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

- проект/проекти за ремонт на съществуващи сгради/ съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

- проект/проекти за разрушаване на съществуващи сгради/ съоръжения през последните пет години (считано от датата на подаване на офертата) ;

2. Проектантът да бъде с висше образование , образователно-квалификационна степен магистър/бакалавър или еквивалент, инженер със спец. ТС , ССС  или еквивалент с опит по специалността мин. 5 г. и удостоверение от КИИП за ППП и да притежава сертификат  за  завършен курс за обучение :Нормативен контекст , основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управлението на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Доказване за съответствие на участника с минималните изисквания:

Избрания за изпълнител участник следва да предостави изискваните по-горе документи по т.1 и 2.

VII. Изготвяне на ПБЗ

1.Обхват и съдържание на проекта

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Част ПБЗ се изготвя съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Проектите по част „ПБЗ“ ще бъдат както за новостроящи се сгради  и съоръжения, така и за извършване на ремонтни дейности или разрушаване на  съществуващи такива .

Планът за Безопасност и здраве трябва да съдържа следните схеми и планове:

- Организационен план – Описват се видовете СМР и тяхната последователност и се определят възможните рискове за всеки етап от строителството;

- Строителен ситуационен план - Показва ситуирането на обекта в границите на съответния УПИ и достъпът до него посредством прилежащите улици. Показва разположението на санитарно-битовите помещения, съблекални на работниците, местата за складиране на материали, разположение на повдигателни съоръжения и скелета и др.;

- Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

- Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

- Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

- Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея. В случай ,че се налага да се разполага бетонпомпа или друга строителна машина извън границите на УПИ е необходимо предоставяне на чертеж Временна организация на движението по време на извършване на съответната СМР;

- Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

- Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

- Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

- Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

- Схема на разположението на санитарно-битовите помещения – показва се къде се предвижда разполагането на фургона на техническия ръководител, фургона за съблекалня на работниците, временната чешма и химическата тоалетна;

- Схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

- Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

- Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

- Площадка /временна/ за измиване на автомобилите преди напускане на строителния обект;

- Обяснителна записка към проекта съдържаща мероприятия за осигуряване на безопасност и здраве за конкретния обект, класифициране на рисковете и мерки за минимизиране и елиминиране на рисковете, планове при злополука и аварийни ситуации.

VIII.Изготвяне на ПУСО

1.Обхват и съдържание на проекта

Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектите по част „ПУСО“ трябва да бъдат съобразени с наредба на МОСВ  за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

Планът за Управление на строителни отпадъци трябва да съдържа :

1.Общи данни за проекта;

2.Описание на обекта за премахване – ако има такъв;

3.Допълнителни разпоредби;

4.Задължения на участниците в строително-инвестиционния проект:

-възложител;

- изпълнител на СМР;

- проектант;

-лице, извършващо транспортиране на СО;

-Лице, което извършва оползотворяване на СО, чрез влагането им в обратни насипи.

5.Описание на мерките за изпълнението на йерархията за УО:

-мерки за претотвратяване на образуването на СО;

-мерки за разделно събиране;

6.Строителните отпадъци като ресурс

7.Прогноза за образуването на СО и степента на тяхното материално оползотворяване

- образувани отпадъци – вид и количество;

-как ще се третират – дейност и количество;

-количество рециклирани  отпадъци и постигнат процент на материално оползотворяване.

8.Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа :

- степен на влагане ;

- възможности за употреба на рециклираните материали от СО

Всеки възложен проект трябва да се представи в пет / 5 / екземпляра на хартиен носител и в цифров вид на магнитен носител 5 екземпляра (текстовите материали да бъдат записани в *.doc и/или *.xls формат, а графичните – в *.dwg и/или *.cad формат).

Важно !! Един експерт може да съвместява двете горепосочени дейности/позиции, ако притежава валидна проектанстка правоспособност за конкретната проектна част и всички необходими документи, съгласно действащото законодателство.

# Text boxes

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;

тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg